ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

DS Smith Unijapapir Croatia d.o.o., Zagreb, Lastovska 5

za obavljanje djelatnosti 	   sakupljanja (S) te oporabe neopasnog otpada

(R12 i R13)

na lokaciji	  gospodarenja otpadom    Zadar, Gaženička 28

Nositelj izrade:                  HRVOJE ŽIVANOVIĆ, mag. ing. aeidf.

Mjesto i datum izrade:      Zagreb, 18. Ožujak 2016. g._______

Verzija:                           3____________________________

Dozvola za gospodarenje otpadom:

| KLASA: | naziv tijela koje izdaje dozvolu M.P. |
| --- | --- |
| URBROJ: |  |
| DATUM: |  |
| PRIMJERAK ELABORATA: / |  |

KAZALO

I.	Podaci o izrađivaču, podnositelju zahtjeva i lokaciji gospodarenja otpadom	3

II.	Popis postupaka gospodarenja otpadom, pripadajućih tehnoloških procesa, vrsta i količina otpada	6

Tablica 1.	6

Tablica 2.	6

Tablica 3.	9

Tablica 4.	9

III.	Uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom	9

Tablica 5.1. Opći uvjeti	9

Tablica 5.2. Posebni uvjeti	11

IV.	Tehnološki procesi	13

a) METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA	13

i. Tehnološki proces 1 – Tablica 6.1.	13

ii. Tehnološki proces 2 – Tablica 6.2	16

iii. Tehnološki proces 3 – Tablica 6.3	17

iv. Tehnološki proces 4 – Tablica 6.4	20

v. Tehnološki proces 5 – Tablica 6.5	23

b) OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA	25

Tablica 7. – obveze praćenja emisija	25

V.	Nacrt prostornog razmještaja tehnoloških procesa	26

VI.	Shema tehnoloških procesa	27

VII.	Mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupka za koje je izdana dozvola	30

VIII.	Izračuni	30

# Podaci o izrađivaču, podnositelju zahtjeva i lokaciji gospodarenja otpadom

NOSITELJ IZRADE ELABORATA

| IME I PREZIME | HRVOJE ŽIVANOVIĆ |
| --- | --- |
| OIB | 341937149928 |
| ZVANJE I STRUČNA SPREMA | mag. ing. aeidf. |
| NAZIV KOMORE | Hrvatska komora inženjera građevinarstva |
| TELEFON |  | E-POŠTA | hrvoje.zivanovic@mail.com |
| MOBITEL | +385(98)1623 339 | TELEFAKS | +385 (1) 6155 875 |

SURADNICI NOSITELJA IZRADE ELABORATA

| IME I PREZIME | IGOR ANIĆ |
| --- | --- |
| OIB | 54927941486 |
| ZVANJE I STRUČNA SPREMA | dipl. ing. geotehnike; univ. spec. oecoing. |
| TELEFON | +385(1)6114 867 | E-POŠTA | igor.anic@dvokut-ecro.hr |
| MOBITEL | +385(91)3069 700 | TELEFAKS | +385(1)6155 875 |

| IME I PREZIME | MARIJANA BAKULA |
| --- | --- |
| OIB | 14111023794 |
| ZVANJE I STRUČNA SPREMA | dipl. ing. kem. teh. |
| TELEFON | +385(1)6114 867 | E-POŠTA | marijana.bakula@dvokut-ecro.hr |
| MOBITEL | +385(91)3069 722 | TELEFAKS | +385(1)6155 875 |

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA ZA ISHOĐENJE DOZVOLE

| TVRTKA | DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA, skupljanje i primarna prerada otpada, društvo s ograničenom odgovornošću |
| --- | --- |
| SKRAĆENA TVRTKA | DS Smith Unijapapir Croatia d.o.o. |
| MBO/MBS | 080004912 | OIB | 99467758764 |
|  |  | OBRTNICA | - |
| SJEDIŠTE |
| MJESTO | Zagreb | BROJ POŠTE | 10000 |
| ULICA I BROJ | Lastovska 5 | ŽUPANIJA | Grad Zagreb |
| TELEFON | 01/6184 740 | E-POŠTA | velimir.gabaj@dssmith.com |
| MOBITEL | 098/474 379 | TELEFAKS | 01/6184 725 |

LOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM

| MJESTO | Zadar | BROJ POŠTE | 23000 |
| --- | --- | --- | --- |
| ULICA I BROJ | Luka Zadar, Gaženička 28 | ŽUPANIJA | Zadarska |
| PODACI IZ KATASTRA |
| K. O. | Zadar |
| K. Č. BR. | 9387/11, 9387/2, 9387/3 i 9256 |
| PODACI IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ODJELA |
| K.O. | Zadar |
| ZK.UL.BR | 8794 (k.č. 9387/11), 11865 (k.č. 9387/2, 9387/3) i 11864 (k.č. 9256) |
| ZK. Č. BR. | 9387/11, 9387/2, 9387/3 i 9256 |

Opis lokacije:

Pogon DS Smith Unijapapir Croatia d.o.o. nalazi se na 1.250 m2 skladišnog prostora Luke Gaženica (Luka otvorena za javni promet), koji je u najmu od društva Luka Zadar d.d. Na području Luke Gaženica postoji skladišni kompleks koji čine četiri objekta skladišta, a zatvoreni iznajmljeni skladišni prostor tvrtke DS Smith Unijapapir Croatia d.o.o. je smješten u istočnom dijelu predzadnjeg skladišnog objekta. Objekt skladišta je omeđen Gaženičkom ulicom te asfaltiranim površinama. Prilaz lučkom kompleksu je kontroliran, a cijeli kompleks je ograđen.

Skladište ima ugrađena vrata sa južne i sjeverne strane. U južnom dijelu hale vrši se doprema i istovar otpada. Kamioni direktno dolaze na lokaciju i istovaruju otpad. Prostor je u cijelosti natkriven.

Otpad se skuplja odgovarajućim spremnicama, a prijevoz se vrši s tri specijaliziranja vozila za sakupljanje otpada (kombi vozilo, mali samopodizač i roll kiper). Za obradu otpada koristi se preša Delta bale press tip XSRU 40. U Pogonu je postavljen određeni broj aparata za gašenje požara na označenim i lako dostupnim mjestima. Također postoji unutarnja i vanjska hidrantska mreža.

Slika 1. Pogonski krug tvrtke DS Smith Unijapapir Croatia d.o.o.

# Popis postupaka gospodarenja otpadom, pripadajućih tehnoloških procesa, vrsta i količina otpada

## Tablica 1.

| br. | OZNA-KA PO-STUPKA | OZNAKA PROCESA | NAZIV TEH-NOLOŠKOG PROCESA | KAPACITET PROCESA | JEDINICA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | S | A1 | Prikupljanje otpada | ∞ | - |
|  |  | A2 | Prihvat otpada | ∞ | - |
| 2. | IS | A3 | Interventno sakupljanje | ∞ | - |
| 3. | R12 | A4 | Sortiranje, prešanje i baliranje otpada | 11.880 | tona/godina |
| 4. | R13 | A5 | Skladištenje | 6.562,5 | m³ |

R 12	Razmjena otpada radi primjene bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1–R 11 (ako nijedna druga oznaka R nije odgovarajuća, ova može obuhvatiti prethodne postupke prije oporabe uključujući prethodnu preradu kao što su između ostalog rasklapanje, sortiranje, drobljenje, sabijanje, peletiranje, sušenje, usitnjavanje, kondicioniranje, ponovno pakiranje, odvajanje, uklapanje ili miješanje prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka navedenim pod R1 – R11)

R 13	Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1 do R12 (osim privremenog skladištenja otpada na mjestu nastanka, prije sakupljanja)

## Tablica 2.

| br. | k.b. | KOLIČINA (t/god) | POSTUPAK | k.b. NASTAJE/ PREOSTAJE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S | IS | PU | PP | R | D |  |
| 1 | 03 03 07 | 100 | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 03 03 07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 12 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 2 | 03 03 08 | 100 | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 03 03 08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 12 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 3 | 15 01 01 | 10.000 | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 15 01 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 12 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 4 | 15 01 02 | 500 | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 15 01 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 12 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 5 | 15 01 03 | 50 | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 15 01 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 12 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 6 | 15 01 04 | 50 | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 15 01 04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 12 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 7 | 15 01 05 | 100 | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 15 01 05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 12 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 8 | 15 01 06 | 50 | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 15 01 06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 12 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 9 | 15 01 07 | 350 | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 15 01 07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 12 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 10 | 15 01 09 | 10 | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 15 01 09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 12 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 11 | 19 12 01 | 50 | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 12 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 12 | 20 01 01 | 500 | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 01 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 13 | 20 01 02 | 10 | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 01 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 14 | 20 01 11 | 5 | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 01 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 15 | 20 01 39 | 5 | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 19 12 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 01 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |

## Tablica 3.

| br. | k. br. | NAZIV | DOPUŠTENA KOLIČINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03 03 07 | mehanički izdvojeni škart od prerada otpadnog papira i kartona | 40 |
| 2 | 03 03 08 | otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje | 40 |
| 3 | 15 01 01 | papirna i kartonska ambalaža | 160 |
| 4 | 15 01 02 | plastična ambalaža | 40 |
| 5 | 15 01 03 | drvena ambalaža | 20 |
| 6 | 15 01 04 | metalna ambalaža | 20 |
| 7 | 15 01 05 | višeslojna (kompozitna) ambalaža | 20 |
| 8 | 15 01 06 | miješana ambalaža | 20 |
| 9 | 15 01 07 | ambalaža od stakla | 40 |
| 10 | 15 01 09 | tekstilna ambalaža | 20 |
| 11 | 19 12 01 | papir i karton | 20 |
| 12 | 20 01 01 | papir i karton | 100 |
| 13 | 20 01 02 | Staklo | 20 |
| 14 | 20 01 11 | Tekstili | 20 |
| 15 | 20 01 39 | Plastika | 20 |

Dopuštena ukupna količina svih vrsta otpada navedenih Tablicom 3. koje se u jednom trenutku mogu nalaziti na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi: 600 tona.

## Tablica 4.

| br. | OZNAKA POSTUPKA | SVRHA |
| --- | --- | --- |
| 1. | S | Sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema vrsti i svojstvima kako bi se gospodarenje otpadom i sačuvala vrijedna svojstva otpada Provjera dokumentacije o otpadu i vizualni pregleda otpada koji se preuzima |
| 2. | IS | Hitno uklanjanje otpada s određene lokacije radi sprječavanja nastanka i/ili smanjenja na najmanju moguću mjeru onečišćenja okoliša, ugrožavanja ljudskog zdravlja, uzrokovanja šteta biljnom i životinjskom svijetu i drugih šteta |
| 3. | R12 | Smanjenje volumena otpada radi efikasnijeg skladištenja i daljnjeg transporta |
| 4. | R13 | Privremeni smještaj otpada u skladištu |

# Uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom

## Tablica 5.1. Opći uvjeti

| Opći uvjeti | Prema Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15) opći uvjeti su uvjeti kojima mora udovoljiti građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom, kako slijedi: 1. da je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more, 2. da je onemogućeno raznošenje otpada u okolišu, odnosno da je onemogućeno njegovo razlijevanje i/ili ispuštanje u okoliš, 3. da građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada, 4. da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu, 5. da je građevina opremljena uređajima, opremom i sredstvima za dojavu i gašenje požara, 6. da su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa postavljene upute za rad, 7. da je mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno rasvjetom, 8. da je građevina označena sukladno ovom Pravilniku, 9. da je do građevine omogućen nesmetan pristup vozilu, 10. da je građevina opremljena opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada. |
| --- | --- |
| Način ispunjavanja | Lokacija je ograđena ogradom, a građevina na lokaciji je površine (1.250 m2). Omogućen je neometan pristup vozilima. Mjesto obavljanja tehnološkog procesa je opremljeno odgovarajućom vanjskom i unutarnjom rasvjetom. Građevina je označena sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15), a po dobivanju dozvole će se zamijeniti Oznakom o građevini za gospodarenje otpadom. Namjena građevine je gospodarenje otpadom (Građevina za gospodarenje otpadom). Ulaz u građevinu je Gaženičke ulice, a cijeli manipulativni i prometni prostor je asfaltiran. Oborinske otpadne vode koje nastaju na prometnim i manipulativnim površinama te na prostoru na kojem se skladišti otpad nakon baliranja, odvode se internim sustavom oborinske odvodnje u javni sustav odvodnje Grada Zadra. Podloga je nepropusna, a do oštećenja asfaltne površine ne dolazi zbog neotpornosti podloge na procjedne vode iz otpada, jer procjedne vode koje nastaju prolaskom oborina kroz vrste otpada koje su uključene u dozvolu ne sadrže tvari koje agresivno djeluju na asfaltnu podlogu. Svi zaposlenici se prije početka rada interno i eksterno osposobljavaju o zadatcima svog radnog mjesta, postupanju s otpadom te o radu na siguran način i zaštiti od požara. Na svim radnim mjestima su dostupne Upute za rad, a lokacija i oprema obilježeni su znakovima opasnosti i upozorenja vezanih za rad na siguran način. Sanitarne otpadne vode se ispuštaju u javni gradski sustav odvodnje. Na lokaciji je izvedena vanjska i unutarnja hidrantska mreža i postavljeni su protupožarni aparati prema propisima iz područja zaštite od požara. Oprema i sredstva za gašenje požara se redovito održavaju i ispituje se njihova ispravnost. |

## Tablica 5.2. Posebni uvjeti

| Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa | SAKUPLJANJE OTPADA Za postupke gospodarenja otpadom uključene u djelatnost sakupljanja otpada, posebni uvjet je upis u Očevidnik prijevoznika. Otpad se mora prikupljati vozilom koje je opremljeno opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa. |
| --- | --- |
| Način ispunjavanja | Tvrtka je upisana u Očevidnik prijevoznika otpadom pod brojem PRV-026, a u vlasništvu ima vozila za prijevoz otpada kojima prevozi otpad. Svi spremnici i vozila su specijalizirana za sakupljanje i prijevoz otpada te su u svojoj izvedbi takvi da onemogućavaju ispadanje ili istjecanje otpada. |
| Posebni uvjeti iz Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 56/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 6/13) | Ovlaštene osobe za skupljanje neopasnog i komunalnog otpada odnosno ambalažnog otpada koje skupljaju papirnu, kartonsku i višeslojnu otpadnu ambalažu s pretežno papirnom komponentom mogu skupljati u iste spremnike i ostale vrste papira, ali ih ne smiju prikazati kao ambalažni otpad. |
| Način ispunjavanja | DS Smith Unijapapir Croatia d.o.o. skuplja otpad odvojeno po vrstama u posebne spremnike. U nekim slučajevima istovrsni otpad (npr. papirni otpad različitih ključnih brojeva kao što je 15 01 01 i 20 01 01 ili plastika 15 01 02 i 20 01 39) skuplja se u istom spremniku te se u pogonu obavlja postupak razvrstavanja kojim se različite vrste istovrsnog otpada odvajaju. Ukoliko se ne radi o ambalažnom otpadu, istovrsni otpad različitog ključnog broja se ne prikazuje kao ambalažni otpad. |
| Posebni uvjeti iz Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 56/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 6/13) | Ambalažni otpad se skuplja, ovisno o vrstama ambalaže, u spremnike ili drugu adekvatnu opremu koja mora imati oznaku vrste i naziva ambalažnog otpada koji se u njima sprema, uputu potrošaču o načinu spremanja, osnovne informacije o pravnoj ili fizičkoj osobi odgovornoj za pražnjenje spremnika (telefonski broj, adresa, e-mail i sl.). |
| Način ispunjavanja | Tvrtka DS Smith Unijapapir Croatia d.o.o. skuplja ambalažni otpad u spremnike (kontejnere) označene s vrstom i nazivom ambalažnog otpada. |
| Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa | PRIHVAT OTPADA Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15) definirani su posebni uvjeti kako slijedi: -tehnološki proces prihvata otpada uključuje provjeru dokumentacije o otpadu, vizualni pregled otpada koji se preuzima te poduzimanje ostalih mjera sukladno Elaboratu. Provjerom dokumentacije o otpadu mora se utvrditi cjelovitost i ispravnost propisane prateće dokumentacije otpada koji se preuzima. Vizualnim pregledom otpada utvrđuje se da otpad koji se preuzima odgovara pratećoj dokumentaciji. |
| Način ispunjavanja | Otpad se preuzima uz prateći list. Prateći listovi zajedno s ostalom dokumentacijom predaju se odgovornoj osobi na lokaciji koja ih ovjerava i vraća jedan ovjereni i potpisani primjerak osobi od koje je preuzela otpad, te po potrebi prijevozniku, ako je različit od osobe koja preuzima otpad. Podaci iz pratećeg lista se unose u obrazac očevidnika. Očevidnik (obrazac i prateći list) čuvaju se pet godina. |
| Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa | SORTIRANJE, PREŠANJE I BALIRANJE OTPADA Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15) za postupke gospodarenja otpadom uključene u djelatnost oporabe, zbrinjavanja i druge obrade otpada posebni uvjet je raspolaganje uređajima, odnosno opremom za obradu otpada. |
| Način ispunjavanja | Na lokaciji se nalazi automatska hidraulička preša za baliranje i vezivanje Delta bale press, tip XSRU 40. |
| Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa | SKLADIŠTENJE OTPADA Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15) definirani su posebni uvjeti za tehnološki proces skladištenja otpada kako slijedi: -tehnološki proces skladištenja otpada mora se obavljati na način da se otpad skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju. Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima za skladištenje otpada. Podna površina skladišta mora biti lako periva i otporna na djelovanje otpada koji se skladišti. |
| Način ispunjavanja | Otpad se skladišti većim dijelom u natkrivenom, a manjim dijelom na nenatkrivenom asfaltiranom prostoru koji je namijenjen isključivo privremenom skladištenju otpada. U krugu Pogona se skladišti isključivo inertan, kruti otpad, baliran ili u rasutom stanju, koji ne podliježe fizikalno-kemijskim promjenama uslijed utjecaja atmosferilija zbog čega se ne skladišti u primarnim spremnicima. |
| Posebni uvjeti iz Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 56/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 6/13) | Osoba koja je organizirala privremeno skladištenje ambalažnog otpada obvezna je voditi evidenciju o količini prihvaćenog i sortiranog ambalažnog otpada, te o količini otpada kojeg je preuzela ovlaštena osoba za zbrinjavanje i oporabu ambalažnog otpada. |
| Način ispunjavanja | Vodi se evidencija o količini prikupljenog ambalažnog otpada te evidencija o količini koju je preuzela ovlaštena osoba za zbrinjavanje i oporabu ambalažnog otpada. |
| Posebni uvjeti iz Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 56/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 6/13) | Skladište za privremeno skladištenje ambalažnog otpada organizira ovlaštena osoba uz odobrenje nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave na mjestima na kojima postoji potreba. |
| Način ispunjavanja | Tvrtka DS Smith Unijapapir Croatia d.o.o. ima odobrenje nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave za organiziranje skladištenja ambalažnog otpada. |

# Tehnološki procesi

## a) METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

## i. Tehnološki proces 1 – Tablica 6.1.

| br. | NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA | OZNAKA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prikupljanje otpada | A1 |

| OTPAD KOJI ULAZI U PROCES | OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA |
| --- | --- |
| k. br. | NAZIV | k. br. | NAZIV |
| 03 03 07 | mehanički izdvojeni škart od prerada otpadnog papira i kartona |  |  |
| 03 03 08 | otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje |  |  |
| 15 01 01 | papirna i kartonska ambalaža |  |  |
| 15 01 02 | plastična ambalaža |  |  |
| 15 01 03 | drvena ambalaža |  |  |
| 15 01 04 | metalna ambalaža |  |  |
| 15 01 05 | višeslojna (kompozitna) ambalaža |  |  |
| 15 01 06 | miješana ambalaža |  |  |
| 15 01 07 | ambalaža od stakla |  |  |
| 15 01 09 | tekstilna ambalaža |  |  |
| 19 12 01 | papir i karton |  |  |
| 20 01 01 | papir i karton |  |  |
| 20 01 02 | staklo |  |  |
| 20 01 11 | tekstili |  |  |
| 20 01 39 | plastika |  |  |

| VRSTA UREĐAJA / OPREME | NOSIVOST VOZILA | NAZIV PROIZVOĐAČA | TIP | NAMJENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teretno motorno vozilo: Kombi vozilo | 1100 kg | RENAULT | Master 2.5 DCI | - Prijevoz neopasnog otpada. |
| Teretno motorno vozilo: Mali samopodizač | 2470 kg | MERCEDES | Vario 615D | - Prijevoz neopasnog otpada. Hidrauličko -mehanički sustav omogućava manipulaciju (dizanje s tla, pražnjenje isipavanjem na tlo) kontejnerom 5 m3 odnosno 10m3 |
| Teretno motorno vozilo:, Roll kiper | 13000 kg | MAN | 26.322 | - Prijevoz neopasnog otpada. Hidrauličko -mehanički sustav na šasiji za manipulaciju s velikim kontejnerima: otvoreni kontejneri 20 i 30 m3 i press kontejneri 20 - 32 m3. Obavljaju utovar s tla potezanjem i dizanjem kontejnera na šasiju, pražnjenje isipavanjem (tzv. kipanje uz otvaranje vrata na kontejneru) i spuštanje kontejnera na tlo. |

OPIS METODA OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Sakupljanje otpada obavlja se postavljanjem spremnika za sakupljanje kod proizvođača odnosno posjednika otpada (industrija, trgovački centri, različite ustanove, škole i slično). Spremnici za sakupljanje otpada su: -spremnici od 500 i 1.000 l - spremnici od 2,5 m³ -metalni kontejneri od 5,3 m³ -metalni kontejneri od 20 i 30 m³ (otvorenih i zatvorenih izvedbi) -mobilni press kontejneri od 2 - 22 m3 te press kontejneri sa stacionarnim uređajem za sabijanje sa izmjenjivim spremnicima – do 32 m³ Otpad se na lokaciji preuzima uz prateći list. Prateći listovi zajedno s ostalom dokumentacijom se predaju odgovornoj osobi na lokaciji koja ih ovjerava i vraća jedan ovjereni i potpisani primjerak osobi od koje je preuzela otpad, te po potrebi prijevozniku, ako je različit od osobe koja preuzima otpad.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Tehnička ispravnost vozila potvrđuje se tehničkim pregledima vozila. DS Smith Unijapapir Croatia d.o.o. svaka tri mjeseca vrši tehnički pregled vozila za prijevoz otpada u skladu sa zakonskim propisima iz područja sigurnosti prometa na cestama. Osposobljenost radnika za upravljanje određenim vozilom za sakupljanje otpada dokazuje se položenim kategorijama upisanim u vozačku dozvolu. Otpad se preuzima od proizvođača otpada uz svu potrebnu prateću dokumentaciju i dovozi na lokaciju. Po dolasku na lokaciju, popunjava se potrebna dokumentacija i otpad se istovaruje na unaprijed određeno mjesto Radnici koji upravljaju vozilima posjeduju uvjerenja o provjeri znanja za rad na siguran način.

Upute za rad

Vozaču se izdaje nalog za odlazak na lokacije s kojih je potrebno preuzeti otpad. Po dolasku na lokaciju s koje se otpad preuzima, vozač preuzima otpad na prijevoz u odgovarajućim spremnicima, koji onemogućavaju rasipanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa, a vizualnim pregledom utvrđuje odgovara li otpad deklariranom otpadu upisanom u Pratećem listu. Nakon toga otpad se utovaruje u vozilo te odvozi na lokaciju tvrtke. Svi zaposlenici su upoznati sa postupcima koje je potrebno poduzeti pri iznenadnim i izvanrednim zagađenjima te svim mjerama za siguran rad i zaštitu od požara. - Pri preuzimanju otpada obavezno obaviti vizualni pregled otpada kako bi se utvrdilo odgovara li otpad deklariranom otpadu upisanom u Prateći list. - Nakon provjere Prateći list potpisati i jedan primjerak ostaviti osobi od koje se otpad preuzima. - Mjesto utovara i istovara otpada potrebno je tako organizirati da se onemogući rasipanje otpada. - Manipulaciju otpadom provoditi na način koji onemogućuje nastajanje značajnih emisija prašine, akcidentnih onečišćenja i sl. - Moraju se koristiti zaštitna sredstva (rukavice, odjeća, obuća). - Strojevi i oprema imaju upute na hrvatskom jeziku. - Strojevi i oprema moraju imati potvrde o tehničkoj ispravnosti. - Djelatnici moraju imati valjane potvrde o obavljenim zdravstvenom pregledu. - Rukovodioci strojeva moraju imati isprave za rad na siguran način. - Prijaviti odgovornoj osobi svaki kvar ili nedostatak na stroju. - Pri prijevozu otpada potrebno je poštivati prometne propise.

## ii. Tehnološki proces 2 – Tablica 6.2

| br. | NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA | OZNAKA |
| --- | --- | --- |
| 2. | Prihvat otpada | A2 |

| OTPAD KOJI ULAZI U PROCES | OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA |
| --- | --- |
| k. br. | NAZIV | k. br. | NAZIV |
| 03 03 07 | mehanički izdvojeni škart od prerada otpadnog papira i kartona |  |  |
| 03 03 08 | otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje |  |  |
| 15 01 01 | papirna i kartonska ambalaža |  |  |
| 15 01 02 | plastična ambalaža |  |  |
| 15 01 03 | drvena ambalaža |  |  |
| 15 01 04 | metalna ambalaža |  |  |
| 15 01 05 | višeslojna (kompozitna) ambalaža |  |  |
| 15 01 06 | miješana ambalaža |  |  |
| 15 01 07 | ambalaža od stakla |  |  |
| 15 01 09 | tekstilna ambalaža |  |  |
| 19 12 01 | papir i karton |  |  |
| 20 01 01 | papir i karton |  |  |
| 20 01 02 | Staklo |  |  |
| 20 01 11 | Tekstili |  |  |
| 20 01 39 | Plastika |  |  |

OPIS METODA OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Otpad se na lokaciji preuzima uz prateći list. Prateći listovi zajedno s ostalom dokumentacijom se predaju odgovornoj osobi na lokaciji koja ih ovjerava i vraća jedan ovjereni i potpisani primjerak osobi od koje je preuzela otpad, te po potrebi prijevozniku, ako je različit od osobe koje predaje otpad. Nakon tehnološkog procesa prihvata otpada, otpad se prema vrstama privremeno skladišti na lokaciji do odvoza. Sav uskladišteni otpad se predaje ovlaštenim osobama sa svom zakonski propisanom dokumentacijom.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Tehnička ispravnost vozila potvrđuje se tehničkim pregledima vozila. DS Smith Unijapapir Croatia d.o.o. svaka tri mjeseca vrši tehnički pregled vozila za prijevoz otpada u skladu sa zakonskim propisima iz područja sigurnosti prometa na cestama. Osposobljenost radnika za upravljanje određenim vozilom za sakupljanje otpada dokazuje se položenim kategorijama upisanim u vozačku dozvolu. Otpad se preuzima od proizvođača otpada uz svu potrebnu prateću dokumentaciju i dovozi na lokaciju. Po dolasku na lokaciju, popunjava se potrebna dokumentacija i otpad se istovaruje. Također se po isporuci otpada na daljnje zbrinjavanje drugim pravnim osobama, otpad po odvozu s lokacije važe i popunjava se sva prateća dokumentacija. Radnici koji upravljaju vozilima posjeduju uvjerenja o provjeri znanja za rad na siguran način.

Upute za rad

- Pri preuzimanju otpada obavezno obaviti vizualni pregled otpada kako bi se utvrdilo odgovara li otpad deklariranom otpadu upisanom u Prateći list. - Nakon provjere Prateći list potpisati i jedan primjerak ostaviti osobi od koje se otpad preuzima. - Mjesto utovara i istovara otpada potrebno je tako organizirati da se onemogući rasipanje otpada. - Manipulaciju otpadom provoditi na način koji onemogućuje nastajanje značajnih emisija prašine, akcidentnih onečišćenja i sl. - Moraju se koristiti zaštitna sredstva (rukavice, odjeća, obuća). - Strojevi i oprema imaju upute na hrvatskom jeziku. - Strojevi i oprema moraju imati potvrde o tehničkoj ispravnosti. - Djelatnici moraju imati valjane potvrde o obavljenim zdravstvenom pregledu. - Rukovodioci strojeva moraju imati isprave za rad na siguran način. - Prijaviti odgovornoj osobi svaki kvar ili nedostatak na stroju. - Pri prijevozu otpada potrebno je poštivati prometne propise.

## iii. Tehnološki proces 3 – Tablica 6.3

| br. | NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA | OZNAKA |
| --- | --- | --- |
| 3. | Interventno sakupljanje otpada | A3 |

| OTPAD KOJI ULAZI U PROCES | OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA |
| --- | --- |
| k. br. | NAZIV | k. br. | NAZIV |
| 03 03 07 | mehanički izdvojeni škart od prerada otpadnog papira i kartona |  |  |
| 03 03 08 | otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje |  |  |
| 15 01 01 | papirna i kartonska ambalaža |  |  |
| 15 01 02 | plastična ambalaža |  |  |
| 15 01 03 | drvena ambalaža |  |  |
| 15 01 04 | metalna ambalaža |  |  |
| 15 01 05 | višeslojna (kompozitna) ambalaža |  |  |
| 15 01 06 | miješana ambalaža |  |  |
| 15 01 07 | ambalaža od stakla |  |  |
| 15 01 09 | tekstilna ambalaža |  |  |
| 19 12 01 | papir i karton |  |  |
| 20 01 01 | papir i karton |  |  |
| 20 01 02 | staklo |  |  |
| 20 01 11 | tekstili |  |  |
| 20 01 39 | plastika |  |  |

| VRSTA UREĐAJA / OPREME | NOSIVOST VOZILA | NAZIV PROIZVOĐAČA | TIP | NAMJENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teretno motorno vozilo: Kombi vozilo | 1100 kg | RENAULT | Master 2.5 DCI | - Prijevoz neopasnog otpada. |
| Teretno motorno vozilo: Mali samopodizač | 2470 kg | MERCEDES | Vario 615D | - Prijevoz neopasnog otpada. Hidrauličko -mehanički sustav omogućava manipulaciju (dizanje s tla, pražnjenje isipavanjem na tlo) kontejnerom 5 m3 odnosno 10m3 |
| Teretno motorno vozilo:, Roll kiper | 13000 kg | MAN | 26.322 | - Prijevoz neopasnog otpada. Hidrauličko -mehanički sustav na šasiji za manipulaciju s velikim kontejnerima: otvoreni kontejneri 20 i 30 m3 i press kontejneri 20 - 32 m3. Obavljaju utovar s tla potezanjem i dizanjem kontejnera na šasiju, pražnjenje isipavanjem (tzv. kipanje uz otvaranje vrata na kontejneru) i spuštanje kontejnera na tlo. |

OPIS METODA OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Prikupljanje i prijevoz neopasnog otpada obavlja se vlastitim prijevoznim sredstvima, sukladno upisu u Očevidnik prijevoznika otpada, uz zakonom propisanu prateću dokumentaciju.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Tehnička ispravnost vozila potvrđuje se tehničkim pregledima vozila. DS Smith Unijapapir Croatia d.o.o. svaka tri mjeseca vrši tehnički pregled vozila za prijevoz otpada u skladu sa zakonskim propisima iz područja sigurnosti prometa na cestama. Osposobljenost radnika za upravljanje određenim vozilom za sakupljanje otpada dokazuje se položenim kategorijama upisanim u vozačku dozvolu. Otpad se preuzima od proizvođača otpada uz svu potrebnu prateću dokumentaciju i dovozi na lokaciju. Po dolasku na lokaciju, popunjava se potrebna dokumentacija i otpad se istovaruje. Također se po isporuci otpada na daljnje zbrinjavanje drugim pravnim osobama, otpad po odvozu s lokacije važe i popunjava se sva prateća dokumentacija. Radnici koji upravljaju vozilima posjeduju uvjerenja o provjeri znanja za rad na siguran način.

Upute za rad

Vozaču se izdaje nalog za odlazak na lokacije s kojih je potrebno preuzeti otpad. Po dolasku na lokaciju s koje se otpad preuzima, vozač preuzima otpad na prijevoz u odgovarajućim spremnicima, koji onemogućavaju rasipanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa, a vizualnim pregledom utvrđuje odgovara li otpad deklariranom otpadu upisanom u Pratećem listu. Nakon toga otpad se utovaruje u vozilo te odvozi na lokaciju tvrtke. Svi zaposlenici su upoznati sa postupcima koje je potrebno poduzeti pri iznenadnim i izvanrednim zagađenjima te svim mjerama za siguran rad i zaštitu od požara. - Pri preuzimanju otpada obavezno obaviti vizualni pregled otpada kako bi se utvrdilo odgovara li otpad deklariranom otpadu upisanom u Prateći list. - Nakon provjere Prateći list potpisati i jedan primjerak ostaviti osobi od koje se otpad preuzima. - Mjesto utovara i istovara otpada potrebno je tako organizirati da se onemogući rasipanje otpada. - Manipulaciju otpadom provoditi na način koji onemogućuje nastajanje značajnih emisija prašine, akcidentnih onečišćenja i sl. - Moraju se koristiti zaštitna sredstva (rukavice, odjeća, obuća). - Strojevi i oprema imaju upute na hrvatskom jeziku. - Strojevi i oprema moraju imati potvrde o tehničkoj ispravnosti. - Djelatnici moraju imati valjane potvrde o obavljenim zdravstvenom pregledu. - Rukovodioci strojeva moraju imati isprave za rad na siguran način. - Prijaviti odgovornoj osobi svaki kvar ili nedostatak na stroju. - Pri prijevozu otpada potrebno je poštivati prometne propise.

## iv. Tehnološki proces 4 – Tablica 6.4

| br. | NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA | OZNAKA |
| --- | --- | --- |
| 4. | Sortiranje, prešanje i baliranje otpada | A4 |

| VRSTA UREĐAJA/ OPREME | NAZIV PROIZVOĐAČA | TIP | NAMJENA |
| --- | --- | --- | --- |
| Preša - balirka | Delta bale | XSRU 40 | Prešanje i baliranje otpada |

| OTPAD KOJI ULAZI U PROCES | OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA |
| --- | --- |
| k. br. | NAZIV | k. br. | NAZIV |
| 03 03 07 | mehanički izdvojeni škart od prerada otpadnog papira i kartona | 03 03 07 | mehanički izdvojeni škart od prerada otpadnog papira i kartona |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11 |
|  |  | 20 03 01 | miješani komunalni otpad |
| 03 03 08 | otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje | 03 03 08 | otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11 |
|  |  | 20 03 01 | miješani komunalni otpad |
| 15 01 01 | papirna i kartonska ambalaža | 15 01 01 | papirna i kartonska ambalaža |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11 |
|  |  | 20 03 01 | miješani komunalni otpad |
| 15 01 02 | plastična ambalaža | 15 01 02 | plastična ambalaža |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11 |
|  |  | 20 03 01 | miješani komunalni otpad |
| 15 01 03 | drvena ambalaža | 15 01 03 | drvena ambalaža |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11 |
|  |  | 20 03 01 | miješani komunalni otpad |
| 15 01 04 | metalna ambalaža | 15 01 04 | metalna ambalaža |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11 |
|  |  | 20 03 01 | miješani komunalni otpad |
| 15 01 05 | višeslojna (kompozitna) ambalaža | 15 01 05 | višeslojna (kompozitna) ambalaža |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11 |
|  |  | 20 03 01 | miješani komunalni otpad |
| 15 01 06 | miješana ambalaža | 15 01 06 | miješana ambalaža |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11 |
|  |  | 20 03 01 | miješani komunalni otpad |
| 15 01 07 | staklena ambalaža | 15 01 07 | staklena ambalaža |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11 |
|  |  | 20 03 01 | miješani komunalni otpad |
| 15 01 09 | tekstilna ambalaža | 15 01 09 | tekstilna ambalaža |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11 |
|  |  | 20 03 01 | miješani komunalni otpad |
| 19 12 01 | papir i karton | 19 12 01 | papir i karton |
|  |  | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11 |
|  |  | 20 03 01 | miješani komunalni otpad |
| 20 01 01 | papir i karton | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11 |
|  |  | 20 01 01 | papir i karton |
|  |  | 20 03 01 | miješani komunalni otpad |
| 20 01 02 | staklo | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11 |
|  |  | 20 01 02 | Staklo |
|  |  | 20 03 01 | miješani komunalni otpad |
| 20 01 11 | tekstili | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11 |
|  |  | 20 01 11 | Tekstili |
|  |  | 20 03 01 | miješani komunalni otpad |
| 20 01 39 | plastika | 19 12 12 | ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11 |
|  |  | 20 01 39 | Plastika |
|  |  | 20 03 01 | miješani komunalni otpad |

OPIS METODA OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Dovezeni otpad istovara se na prihvatnu površinu te se ručno deambalažira i/ili sortira prema vrstama i odvajaju se nečistoće. Preostali otpad/izdvojene nečistoće se zbrinjavaju kao miješanih komunalni otpad pod ključnim brojem 20 01 03 ili kao ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada pod ključnim brojem 19 12 12. Nakon što se nakupi dovoljna količina pojedine vrste otpada, otpad se preša i balira kako bi se smanjio njegov volumen i daljnji troškovi prijevoza prema oporabiteljima. Preša se sastoji od jedne zavarene, potpuno zatvorene konstrukcije, unutar koje djeluju kolica za zbijanje. Preša je konstruirana tako da njen rad može uspješno nadzirati jedan radnik. Osim toga, preša je opremljena zaštitama pokretnih dijelova s električnim blokadama za otklanjanje mogućeg rizika.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Nakon zaprimanja otpad se sortira i preša. Preša je konstruirana tako da njezin rad može uspješno nadzirati jedan radnik. Radom preše se upravlja pomoću glavne upravljačke ploče. Osim nadzora nad tehnološkim procesom, na lokaciji se redovito provodi održavanje svih uređaja i opreme koja se koristi za rad i sprječavanje akcidentnih situacija. Redovito se ispituju zahtjevi radnog okoliša i sigurnosti na radu. Svi zaposlenici su osposobljeni za postupanje s otpadom, rad na siguran način i zaštitu od požara. Kroz interne upute radnici su upoznati sa zadaćama svog radnog mjesta i odgovornostima. U pogonu su postavljene oznake za siguran rad i istaknuti su postupci i planovi evakuacije u slučaju akcidentnih događaja. Nadzor tehnološkog procesa provode imenovane osobe: odgovorna za gospodarenje otpadom u tvrtki te njen zamjenik. Sustav upravljačkog nadzora sastoji se od kontrole načina izvođenja tehnološkog procesa i pisanih radnih uputa za obavljanje tehnološkog procesa. Nadzor nad tehnološkim procesom osigurava se provjerom ispravnosti uređaja i opreme. Strojevima i uređajima koji se koriste za oporabu/obradu otpada rukuju samo stručno osposobljeni radnici. Prostor na kojem se odvija obrada otpada je smješteno unutar zatvorene hale kako bi se spriječilo rasipanje otpada, širenje prašine i buke. Redovito se kontrolira ispravnost uređaja i opreme te se o provedenoj kontroli vodi pisana dokumentacija.

Upute za rad

Upute za rad su dostupne zaposlenicima na njihovim radnim mjestima. Obradu otpada (sortiranje, razvrstavanje, prešanje, baliranje) obavljaju zaposlenici koji su prije početka rada na svom mjestu interno i eksterno osposobljavaju o svojim zadaćama. Također su svi zaposlenici upoznati sa postupcima koje je potrebno poduzeti pri iznenadnim i izvanrednim situacijama (požar, slučajno istjecanje otpadnih tekućina). U pogonu su postavljene oznake za siguran rad i istaknuti su postupci i planovi evakuacije u slučaju akcidentnih događaja. - Moraju se koristiti zaštitna sredstva (rukavice, odjeća, obuća). - Strojevi i oprema imaju upute na hrvatskom jeziku. - Strojevi i oprema moraju imati potvrde o tehničkoj ispravnosti. - Djelatnici moraju imati valjane potvrde o obavljenim zdravstvenom pregledu. - Rukovodioci strojeva moraju imati isprave za rad na siguran način. - Strojem smije rukovati samo osposobljen radnik. - Prije početka rada potrebno se uvjeriti da rad stroja neće ugroziti druge radnike. - Zabranjeno je čistiti, podmazivati i popravljati stroj koji je u pogonu. - Prostor oko stroja mora biti očišćen i pristup stroju slobodan. - Upotrebljavati samo ispravan alat. - Ne skidati zaštitne naprave sa stroja. - Svaki kvari ili nedostatak na stroju prijaviti odgovornoj osobi. - Razvrstani otpad se skladišti u balama na vodonepropusnoj podlozi.

## v. Tehnološki proces 5 – Tablica 6.5

| br. | NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA | OZNAKA |
| --- | --- | --- |
| 5. | Skladištenje otpada | A5 |

| OTPAD KOJI ULAZI U PROCES | OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA |
| --- | --- |
| k. br. | NAZIV | k. br. | NAZIV |
| 03 03 07 | mehanički izdvojeni škart od prerada otpadnog papira i kartona |  |  |
| 03 03 08 | otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje |  |  |
| 15 01 01 | papirna i kartonska ambalaža |  |  |
| 15 01 02 | plastična ambalaža |  |  |
| 15 01 03 | drvena ambalaža |  |  |
| 15 01 04 | metalna ambalaža |  |  |
| 15 01 05 | višeslojna (kompozitna) ambalaža |  |  |
| 15 01 06 | miješana ambalaža |  |  |
| 15 01 07 | ambalaža od stakla |  |  |
| 15 01 09 | tekstilna ambalaža |  |  |
| 19 12 01 | papir i karton |  |  |
| 20 01 01 | papir i karton |  |  |
| 20 01 02 | staklo |  |  |
| 20 01 11 | tekstili |  |  |
| 20 01 39 | plastika |  |  |

OPIS METODA OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Balirani otpad se privremeno skladišti unutar i izvan hale. Nenatkrivena vanjska površina na kojoj se privremeno skladišti otpad je asfaltirana te nema mogućnosti otjecanja oborinskih otpadnih voda iz otpada u okoliš. Otpad se predaje ovlaštenim osobama u Hrvatskoj i inozemstvu, a operater je upisan u Očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježu notifikacijskom postupku (broj izvoznika otpada: IZV-131).

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Svakodnevno se vodi sva potrebna dokumentacija o otpadu. Sva dokumentacija se čuva u tvrtki. Također se po isporuci otpada na daljnju oporabu/obradu drugim pravnim osobama, otpad po odvozu s lokacije važe i popunjava se sva prateća dokumentacija. Oborinske otpadne vode se s prostora cijelog dvorišta i skladišta Pogona se ispuštaju u sustav javne odvodnje Grada Zadra. U tvrtki DS Smith Unijapapir Croatia d.o.o. postoji sustav izvještavanja za incidente zaposlenika, moguće nezgode te radne ili zdravstvene opasnosti o čemu su radnici educirani.

UPUTE ZA RAD

Upute za rad su dostupne zaposlenicima na njihovim radnim mjestima. Tijekom dolaska kamiona sa otpadom na skladište provjerava se: - cjelovitost dokumentacije (prateći listovi), - vizualni pregled otpada (usporedba podataka iz pratećeg lista sa dovezenim otpadom), - prema vrsti i svojstvu otpada određuje se mjesto skladištenja otpada. Prilikom razvrstavanja i skladištenja otpada pridržava se uputa za rad na siguran način: - nositi zaštitnu odjeću i obuću, - koristiti samo ispravan alat. - Prijem otpada te popunjavanje potrebne dokumentacije obavljaju za to osposobljeni radnici. Zaposlenici su upoznati sa postupcima koje je potrebno poduzeti pri iznenadnim i izvanrednim situacijama (požar, slučajno istjecanje otpadnih tekućina). U pogonu su postavljene oznake za siguran rad i istaknuti su postupci i planovi evakuacije u slučaju akcidentnih događaja. Radnici su zaduženi s propisanim zaštitnim sredstvima i opremom. Prijevoz otpada se mora obavljati u prijevoznim sredstvima namijenjenim za tu namjenu. - Moraju se koristiti zaštitna sredstva (rukavice, odjeća, obuća). - Strojevi i oprema imaju upute na hrvatskom jeziku. - Strojevi i oprema moraju imati potvrde o tehničkoj ispravnosti. - Djelatnici moraju imati valjane potvrde o obavljenim zdravstvenom pregledu. - Rukovodioci strojeva moraju imati isprave za rad na siguran način. - Otpad se mora skladištiti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju. - Podna površina skladišta mora biti nepropusna i otporna na djelovanje uskladištenog otpada. - Na uočljivom mjestu skladišta mora biti istaknut plan djelovanja u slučaju izvanrednog događaja koji sadrži sljedeće podatke: vrste otpada koje se skladište, mogući izvanredni događaji, imena i prezimena i telefonske brojeve odgovornih osoba i njihova ovlaštenja, telefonski broj policije, telefonski broj policije i hitne pomoći. - Mora se voditi očevidnik o tijeku otpada. - U vrijeme izvođenja radova potrebno je osigurati stalno mjerenje u radnom okolišu mogućih emisija čestica u zrak.

## b) OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA

## Tablica 7. – obveze praćenja emisija

|  | OBVEZA |
| --- | --- |
| ZRAK | Nema obaveza. |
| VODA | Lokacija je smještena u izgrađenom građevinskom području Grada Zadra i ne ispušta otpadne vode u površinske vode. |
| TLO | Nema obaveza. |
| SUSTAV JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA | Oborinske i sanitarne otpadne vode s lokacije se ispuštaju u sustav javne odvodnje Grada Zadra te nema obaveze praćenja emisija otpadnih voda. |

# Nacrt prostornog razmještaja tehnoloških procesa

# Shema tehnoloških procesa

PRIKUPLJANJE I INTERVENTNO SAKUPLJANJE OTPADA - Shematski prikaz gospodarenja otpadom

PRIHVAT OTPADA - Shematski prikaz gospodarenja otpadom

SORTIRANJE, PREŠANJE, BALIRANJE OTPADA - Shematski prikaz gospodarenja otpadom

PRIVREMENO SKLADIŠTENJE OTPADA - Shematski prikaz gospodarenja otpadom

# Mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupka za koje je izdana dozvola

Ukoliko dođe do prestanka rada, tvrtka je dužan zbrinuti sav otpad koji se u tom trenutku zatekne na lokaciji preko ovlaštenih pravnih osoba ovisno o vrsti otpada koju je potrebno zbrinuti.

Odluka o uklanjanju opreme i/ili uređenju za kasniju namjenu lokacije donijeti će se u trenutku kada se donese odluka o prestanku rada.

Nakon zatvaranja predviđaju se sljedeće mjere zaštite okoliša:

1. obustava rada postrojenja, procese skladištenja i pomoćne procese,

2. pražnjenje strojeva, svih skladišta i spremnika,

3. uklanjanje otpada s lokacije i predaja ovlaštenom oporabitelju,

4. čišćenje lokacije/građevina,

5. rastavljanje i uklanjanje opreme,

6. pregled lokacije i ocjena stanja okoliša,

7. prijava prestanka obavljanja djelatnosti nadležnim službama i nadležnom tijelu koje je izdalo dozvolu: Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove.

Tvrtka je dužna u roku od 12 mjeseci poduzeti mjere nakon zatvaranja odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola.

# Izračuni

a) ZAPREMNINE SEKUNDARNIH SPREMNIKA

Nije propisana obveza korištenja sekundarnog spremnika.

b) KORISNI PROSTOR SKLADIŠTA

HALA:

Površina: 1.250 m²

Visina: 7 m

UKUPAN VOLUMEN SKLADIŠNOG PROSTORA: 1.250 m² x 7 m = 8.750 m³

KORISNI PROSTOR SKLADIŠTA: 75% ukupnog volumena skladišta = 6.562,5 m³

# Text boxes

Prihvat otpada

Preša/balirka

Skladištenje

Otpada (u hali i na krugu Pogona)

A5

Skladišna hala

Oznake:

A2 - prihvat otpada

A4 – sortiranje,  prešanje i baliranje otpada (preša smještena unutar hale)

A5 -  skladištenje baliranog otpada u krugu Pogona

Asfaltirana

površina

A4

A2

M 1:2000

N

Asfaltirana površina

Preuzimanje otpada (vizualni pregled otpada, ispunjavanje prateće dokumentacije)

Prijevoz otpada vlastitim vozilima

Vaganje otpada i popunjavanje potrebne dokumentacije

Istovar otpada

Dovoz otpada na lokaciju vlastitim

vozilima ili putem drugih

ovlaštenih pravnih osoba

Pregled i popunjavanje potrebne dokumentacije

Istovar otpada

19 12 12 ostali otpad

20 03 01 miješani komunalni otpad

Izdvajanje nečistoća i sortiranje

Sortiranje, otpada

Prešanje i baliranje otpada

Odvoz na zbrinjavanje/

oporabu

Skladištenje

Prešanje i baliranje otpada

Privremeno skladištenje

baliranog otpada na asfaltiranoj površini

Odvoz na daljnju

Oporabu/obradu

Transport baliranog otpada iz hale u krug Pogona