ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

EKOMETAL d.o.o., Visočane 12, Visočane

za obavljanje djelatnosti 	   sakupljanja (S) te oporabe neopasnog otpada

(R13)

na lokaciji	  gospodarenja otpadom    Briševo-Mazije b.b.

Nositelj izrade:                  HRVOJE ŽIVANOVIĆ, mag. ing. aeidf.

Mjesto i datum izrade:      Zagreb, 9. veljače 2016. g._______

Verzija:                           2____________________________

Dozvola za gospodarenje otpadom:

| KLASA: | naziv tijela koje izdaje dozvolu M.P. |
| --- | --- |
| URBROJ: |  |
| DATUM: |  |
| PRIMJERAK ELABORATA: / |  |

KAZALO

I.	Podaci o izrađivaču, podnositelju zahtjeva i lokaciji gospodarenja otpadom	3

II.	Popis postupaka gospodarenja otpadom, pripadajućih tehnoloških procesa, vrsta i količina otpada	6

Tablica 1.	6

Tablica 2.	6

Tablica 3.	7

Tablica 4.	7

III.	Uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom	7

Tablica 5.1. Opći uvjeti	7

Tablica 5.2. Posebni uvjeti	9

IV.	Tehnološki procesi	10

a) METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA	10

i. Tehnološki proces 1 – Tablica 6.1.	10

ii. Tehnološki proces 2 – Tablica 6.2	11

iii. Tehnološki proces 3 – Tablica 6.3	13

iv. Tehnološki proces 4 – Tablica 6.4	14

b) OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA	16

Tablica 7. – obveze praćenja emisija	16

V.	Nacrt prostornog razmještaja tehnoloških procesa	17

VI.	Shema tehnoloških procesa	18

VII.	Mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupka za koje je izdana dozvola	20

VIII.	Izračuni	20

# Podaci o izrađivaču, podnositelju zahtjeva i lokaciji gospodarenja otpadom

NOSITELJ IZRADE ELABORATA

| IME I PREZIME | HRVOJE ŽIVANOVIĆ |
| --- | --- |
| OIB | 341937149928 |
| ZVANJE I STRUČNA SPREMA | mag. ing. aeidf. |
| NAZIV KOMORE | Hrvatska komora inženjera građevinarstva |
| TELEFON |  | E-POŠTA | hrvoje.zivanovic@mail.com |
| MOBITEL | +385(98)1623 339 | TELEFAKS | +385 (1) 6155 875 |

SURADNICI NOSITELJA IZRADE ELABORATA

| IME I PREZIME | IGOR ANIĆ |
| --- | --- |
| OIB | 54927941486 |
| ZVANJE I STRUČNA SPREMA | dipl. ing. geotehnike; univ. spec. oecoing. |
| TELEFON | +385(1)6114 867 | E-POŠTA | igor.anic@dvokut-ecro.hr |
| MOBITEL | +385(91)3069 700 | TELEFAKS | +385(1)6155 875 |

| IME I PREZIME | MARIJANA BAKULA |
| --- | --- |
| OIB | 14111023794 |
| ZVANJE I STRUČNA SPREMA | dipl. ing. kem. teh. |
| TELEFON | +385(1)6114 867 | E-POŠTA | marijana.bakula@dvokut-ecro.hr |
| MOBITEL | +385(91)3069 722 | TELEFAKS | +385(1)6155 875 |

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA ZA ISHOĐENJE DOZVOLE

| TVRTKA | EKO METAL d.o.o. za zbrinjavanje otpada |
| --- | --- |
| SKRAĆENA TVRTKA | EKO METAL d.o.o. |
| MBO/MBS | 110023652 | OIB | 94351046628 |
|  |  | OBRTNICA | - |
| SJEDIŠTE |
| MJESTO | Visočane (Općina Poličnik) | BROJ POŠTE | 23241 Poličnik |
| ULICA I BROJ | Visočane 12 | ŽUPANIJA | Zadarska |
| TELEFON |  | E-POŠTA | markokevra1@gmail.com |
| MOBITEL | 095/596 4641 | TELEFAKS | 023/235 367 |

LOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM

| MJESTO | Briševo (Poličnik) | BROJ POŠTE | 23000 |
| --- | --- | --- | --- |
| ULICA I BROJ | Mazije b.b. | ŽUPANIJA | Zadarska |
| PODACI IZ KATASTRA |
| K. O. | Briševo |
| K. Č. BR. | 407/21 |
| PODACI IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ODJELA |
| K.O. | Briševo |
| ZK.UL.BR | 474 |
| ZK. Č. BR. | 407/21 |

Opis lokacije:

Tvrtka  EKO METAL d.o.o. koristi poslovni prostor za privremeno skladištenje neopasnog proizvodnog otpada na lokaciji k.č. 407/21 k.o. Briševo u Murvici (općina Poličnik). Skladište (hala ukupne površine 400 m2) se koristi temeljem ugovora o zakupu sa poduzeće, MARINA I SERVIS d.o.o., iz Briševa, Mazije b.b. Ugovorom o zakupu EKO METAL d.o.o. može koristiti zajedničke dijelove poslovnog prostora kao što su sanitarije i uredski prostor.

Objekt skladišta se nalazi u zoni proizvodno poslovne namjene i posjeduje građevinsku dozvolu.

Skladište je izgrađeno temeljem glavnog projekta tvrtke Ambijent SM d.o.o. Zadar. U okviru glavnog projekta izrađen je i projekt odvodnje onečišćenih voda koje nastaju prilikom čišćenja hale. Ugrađen je separator ulja CO1 1 L/S ZP ukupnog volumena 605 l, kojim se odstranjuje eventualna zamašćenja iz otpadnih voda.

Skladište ima ugrađena vrata sa zapadne strane, kroz koja se vrši doprema i istovar otpada. Kamioni direktno dolaze na lokaciju i istovaruju otpad. Prostor je u cijelosti natkriven, a lokacija je ograđena.

Skladište je opremljeno protupožarnim aparatom te hidrantom s tekućom vodom. Protupožarni aparat je SV 6007 M, 9 kg, marke Swift i koji je uredno atestiran.

Popis opreme i uređaja:

- kontejneri kapaciteta 1 tonu, 5 kom

- kontejner 15 m3, 3 kom

- vaga kapaciteta 300 kg,

- vaga kapaciteta 1.000 kg,

- vaga kapaciteta 500 kg, 2 kom,

- jumbo vreće.

Slika 1. Pogonski krug tvrtke EKO METAL d.o.o.

# Popis postupaka gospodarenja otpadom, pripadajućih tehnoloških procesa, vrsta i količina otpada

## Tablica 1.

| br. | OZNA-KA PO-STUPKA | OZNAKA PROCESA | NAZIV TEH-NOLOŠKOG PROCESA | KAPACITET PROCESA | JEDINICA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | S | A1 | Prikupljanje otpada | ∞ | - |
|  |  | A2 | Prihvat otpada | ∞ | - |
| 2. | IS | A3 | Interventno sakupljanje | ∞ | - |
| 3. | R13 | A4 | Skladištenje | 3.600 | m³ |

R 13	Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1 do R12 (osim privremenog skladištenja otpada na mjestu nastanka, prije sakupljanja)

## Tablica 2.

| br. | k.b. | KOLIČINA (t/god) | POSTUPAK | k.b. NASTAJE/ PREOSTAJE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S | IS | PU | PP | R | D |  |
| 1 | 17 04 01 | 100 | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 2 | 17 04 02 | 150 | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 3 | 17 04 03 | 100 | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 4 | 17 04 04 | 100 | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 5 | 17 04 06 | 10 | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 6 | 17 04 07 | 231 | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 7 | 12 01 17 | 5.000 | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |

## Tablica 3.

| br. | k. br. | NAZIV | DOPUŠTENA KOLIČINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 04 01 | bakar, bronca, mjed | 4 |
| 2 | 17 04 02 | aluminij | 5 |
| 3 | 17 04 03 | olovo | 5 |
| 4 | 17 04 04 | cink | 1 |
| 5 | 17 04 06 | kositar | 1 |
| 6 | 17 04 07 | miješani metali | 3 |
| 7 | 12 01 17 | otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod 12 01 16* | 20 |

Dopuštena ukupna količina svih vrsta otpada navedenih Tablicom 3. koje se u jednom trenutku mogu nalaziti na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi: 39 tona.

## Tablica 4.

| br. | OZNAKA POSTUPKA | SVRHA |
| --- | --- | --- |
| 1. | S | Sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema vrsti i svojstvima kako bi se gospodarenje otpadom i sačuvala vrijedna svojstva otpada Provjera dokumentacije o otpadu i vizualni pregled otpada koji se preuzima |
| 2. | IS | Hitno uklanjanje otpada s određene lokacije radi sprječavanja nastanka i/ili smanjenja na najmanju moguću mjeru onečišćenja okoliša, ugrožavanja ljudskog zdravlja, uzrokovanja šteta biljnom i životinjskom svijetu i drugih šteta |
| 3. | R13 | Privremeni smještaj otpada u skladištu |

# Uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom

## Tablica 5.1. Opći uvjeti

| Opći uvjeti | Prema Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15) opći uvjeti su uvjeti kojima mora udovoljiti građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom, kako slijedi: 1. da je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more, 2. da je onemogućeno raznošenje otpada u okolišu, odnosno da je onemogućeno njegovo razlijevanje i/ili ispuštanje u okoliš, 3. da građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada, 4. da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu, 5. da je građevina opremljena uređajima, opremom i sredstvima za dojavu i gašenje požara, 6. da su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa postavljene upute za rad, 7. da je mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno rasvjetom, 8. da je građevina označena sukladno ovom Pravilniku, 9. da je do građevine omogućen nesmetan pristup vozilu, 10. da je građevina opremljena opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada. |
| --- | --- |
| Način ispunjavanja | Lokacija je ograđena ogradom, a dio građevine na lokaciji koji se koristi je površine (400 m2). Omogućen je neometan pristup vozilima. Mjesto obavljanja tehnološkog procesa je opremljeno odgovarajućom vanjskom i unutarnjom rasvjetom. Građevina je označena sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15), a po dobivanju dozvole će se zamijeniti Oznakom o građevini za gospodarenje otpadom. Namjena građevine je gospodarenje otpadom (Građevina za gospodarenje otpadom). Ulaz u građevinu je sa županijske ceste ŽC60007, Ražanac – Zadar. Manipulativni prostor unutar hale je betoniran. Potencijalno onečišćenje vode od čišćenja hale skladište skupljaju se u septičku jamu te separator ulja CO1 1 L/S ZP ukupnog volumena 605 l. Do oštećenja betonske površine ne dolazi zbog neotpornosti podloge na procjedne vode iz otpada, jer procjedne vode koje nastaju prolaskom oborina kroz vrste otpada koje su uključene u dozvolu ne sadrže tvari koje agresivno djeluju na betonsku podlogu. Svi zaposlenici se prije početka rada interno i eksterno osposobljavaju o zadatcima svog radnog mjesta, postupanju s otpadom te o radu na siguran način i zaštiti od požara. Na svim radnim mjestima su dostupne Upute za rad, a lokacija i oprema obilježeni su znakovima opasnosti i upozorenja vezanih za rad na siguran način. Sanitarne otpadne vode se ispuštaju u javni gradski sustav odvodnje. Na lokaciji je izvedena vanjska i unutarnja hidrantska mreža i postavljeni su protupožarni aparati prema propisima iz područja zaštite od požara. Oprema i sredstva za gašenje požara se redovito održavaju i ispituje se njihova ispravnost. |

## Tablica 5.2. Posebni uvjeti

| Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa | SAKUPLJANJE OTPADA Za postupke gospodarenja otpadom uključene u djelatnost sakupljanja otpada, posebni uvjet je upis u Očevidnik prijevoznika. Otpad se mora prikupljati vozilom koje je opremljeno opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa. |
| --- | --- |
| Način ispunjavanja | Tvrtka EKO METAL d.o.o. je u postupku nabave vlastitog kombi vozila. Tvrtka EKO METAL d.o.o. ima ugovor sa ovlaštenim prijevoznikom otpada koji obavlja sakupljanje otpada - ODLAGALIŠTE SIROVINA d.o.o. (upisana u Očevidnik prijevoznika otpadom pod brojem PRV-329). Svi spremnici i vozila su specijalizirana za sakupljanje i prijevoz otpada te su u svojoj izvedbi takvi da onemogućavaju ispadanje ili istjecanje otpada. |
| Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa | PRIHVAT OTPADA Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15) definirani su posebni uvjeti kako slijedi: -tehnološki proces prihvata otpada uključuje provjeru dokumentacije o otpadu, vizualni pregled otpada koji se preuzima te poduzimanje ostalih mjera sukladno Elaboratu. Provjerom dokumentacije o otpadu mora se utvrditi cjelovitost i ispravnost propisane prateće dokumentacije otpada koji se preuzima. Vizualnim pregledom otpada utvrđuje se da otpad koji se preuzima odgovara pratećoj dokumentaciji. |
| Način ispunjavanja | Otpad se preuzima uz prateći list. Prateći listovi zajedno s ostalom dokumentacijom predaju se odgovornoj osobi na lokaciji koja ih ovjerava i vraća jedan ovjereni i potpisani primjerak osobi od koje je preuzela otpad, te po potrebi prijevozniku, ako je različit od osobe koja preuzima otpad. Podaci iz pratećeg lista se unose u obrazac očevidnika. Očevidnik (obrazac i prateći list) čuvaju se pet godina. |
| Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa | SKLADIŠTENJE OTPADA Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15) definirani su posebni uvjeti za tehnološki proces skladištenja otpada kako slijedi: -tehnološki proces skladištenja otpada mora se obavljati na način da se otpad skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju. Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima za skladištenje otpada. Podna površina skladišta mora biti lako periva i otporna na djelovanje otpada koji se skladišti. |
| Način ispunjavanja | Otpad se skladišti u cijelosti unutar pojedinih spremnika (ili jumbo vreća po potrebi), smještenih unutar hale koji je namijenjena isključivo privremenom skladištenju otpada. Na lokaciji se skladišti isključivo inertan, kruti otpad, koji ne podliježe fizikalno-kemijskim promjenama zbog čega se ne skladišti u primarnim spremnicima. |

# Tehnološki procesi

## a) METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

## i. Tehnološki proces 1 – Tablica 6.1.

| br. | NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA | OZNAKA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prikupljanje otpada | A1 |

| OTPAD KOJI ULAZI U PROCES | OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA |
| --- | --- |
| k. br. | NAZIV | k. br. | NAZIV |
| 17 04 01 | bakar, bronca, mjed |  |  |
| 17 04 02 | aluminij |  |  |
| 17 04 03 | olovo |  |  |
| 17 04 04 | cink |  |  |
| 17 04 06 | kositar |  |  |
| 17 04 07 | miješani metali |  |  |
| 12 01 17 | otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod 12 01 16* |  |  |

| VRSTA UREĐAJA / OPREME | NOSIVOST VOZILA | NAZIV PROIZVOĐAČA | TIP | NAMJENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 – TERETNI AUTOMOBIL TERETNO VOZILO* | 900 kg | FORD | TRANSIT 350 2.4 TDCI | PRIJEVOZ OTPADA |
| TERETNO VOZILO FORD TRANSIT D/CAB* | 1.269 kg | FORD | TRANSIT 2.2 TDCI | PRIJEVOZ OTPADA |

* Tvrtka EKO METAL d.o.o. koristi vozilo sa sakupljanje otpada tvrtke ODLAGALIŠTE SIROVINA d.o.o. (tvrtka je ovlašteni prijevoznik otpada, upisana u Očevidnik prijevoznika otpadom pod brojem PRV-329) sukladno ugovoru za sakupljanje otpada. Tvrtka EKO METAL d.o.o. je u postupku nabave vlastitog kombi vozila.

OPIS METODA OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Sakupljanje otpada obavlja se postavljanjem spremnika za sakupljanje kod proizvođača odnosno posjednika otpada. Spremnici za sakupljanje otpada koji se koriste su: - kontejneri kapaciteta 1 tonu, 5 kom, - kontejner 15 m3, 5 kom, - jumbo vreće po potrebi. Otpad se na lokaciji preuzima uz prateći list. Prateći listovi zajedno s ostalom dokumentacijom se predaju odgovornoj osobi na lokaciji koja ih ovjerava i vraća jedan ovjereni i potpisani primjerak osobi od koje je preuzela otpad, te po potrebi prijevozniku, ako je različit od osobe koja preuzima otpad.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Otpad se preuzima od proizvođača otpada uz svu potrebnu prateću dokumentaciju i dovozi na lokaciju. Po dolasku na lokaciju, popunjava se potrebna dokumentacija i otpad se istovaruje na unaprijed određeno mjesto. Vozila i oprema za sakupljanje otpada moraju biti tehnički ispravni i imati uvjerenja/certifikate o ispravnosti. Vozači moraju biti obučeni za prijevoz otpada. Vozači moraju biti upoznati sa obveznom dokumentacijom koju moraju primiti prilikom preuzimanja otpada – Prateći list.

Upute za rad

- Pri preuzimanju otpada obavezno obaviti vizualni pregled otpada kako bi se utvrdilo odgovara li otpad deklariranom otpadu upisanom u Prateći list. - Nakon provjere Prateći list potpisati i jedan primjerak ostaviti osobi od koje se otpad preuzima. - Mjesto utovara i istovara otpada potrebno je tako organizirati da se onemogući rasipanje otpada. - Manipulaciju otpadom provoditi na način koji onemogućuje nastajanje značajnih emisija prašine, akcidentnih onečišćenja i sl. - Moraju se koristiti zaštitna sredstva (rukavice, odjeća, obuća). - Djelatnici moraju imati valjane potvrde o obavljenim zdravstvenom pregledu. - Rukovodioci strojeva moraju imati isprave za rad na siguran način. - Pri prijevozu otpada potrebno je poštivati prometne propise.

## ii. Tehnološki proces 2 – Tablica 6.2

| br. | NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA | OZNAKA |
| --- | --- | --- |
| 2. | Prihvat otpada | A2 |

| OTPAD KOJI ULAZI U PROCES | OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA |
| --- | --- |
| k. br. | NAZIV | k. br. | NAZIV |
| 17 04 01 | bakar, bronca, mjed |  |  |
| 17 04 02 | aluminij |  |  |
| 17 04 03 | olovo |  |  |
| 17 04 04 | cink |  |  |
| 17 04 06 | kositar |  |  |
| 17 04 07 | miješani metali |  |  |
| 12 01 17 | otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod 12 01 16* |  |  |

| VRSTA UREĐAJA / OPREME | NOSIVOST VOZILA | NAZIV PROIZVOĐAČA | TIP | NAMJENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vaga kapaciteta 300 kg |  | Libela, Celje | mosna vaga sa pomičnim utezima | Vaganje otpada |
| vaga kapaciteta 1.000 kg |  | Libela, Celje | Skalar 1000 | Vaganje otpada |
| vaga kapaciteta 500 kg, 2 kom |  | Libela, Celje | stacionarna vaga, tip: SK 500 | Vaganje otpada |

OPIS METODA OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Otpad se na lokaciji preuzima uz prateći list. Prateći listovi zajedno s ostalom dokumentacijom se predaju odgovornoj osobi na lokaciji koja ih ovjerava i vraća jedan ovjereni i potpisani primjerak osobi od koje je preuzela otpad, te po potrebi prijevozniku, ako je različit od osobe koje predaje otpad. Nakon tehnološkog procesa prihvata otpada, otpad se prema vrstama privremeno skladišti na lokaciji do odvoza. Sav uskladišteni otpad se predaje ovlaštenim osobama sa svom zakonski propisanom dokumentacijom.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Tehnička ispravnost vozila potvrđuje se redovitim tehničkim pregledima vozila. Osposobljenost radnika za upravljanje određenim vozilom za sakupljanje otpada dokazuje se položenim kategorijama upisanim u vozačku dozvolu. Otpad se preuzima od proizvođača otpada uz svu potrebnu prateću dokumentaciju i dovozi na lokaciju. Po dolasku na lokaciju, popunjava se potrebna dokumentacija i otpad se istovaruje. Također se po isporuci otpada na daljnje zbrinjavanje drugim pravnim osobama, otpad po odvozu s lokacije važe i popunjava se sva prateća dokumentacija.

Upute za rad

- Po dopremi otpada se važe. - Vrši se vizualna kontrola dopremljenog otpada te sukladnost dokumentacije i primljenog otpada. - Po utvrđivanju sukladnosti dokumentacije i otpada, otpad se predaje na skladištenje. - Po prihvatu i smještaju otpada u skladište, prateća dokumentacija se arhivira i unosi u očevidnik o nastanku i tijeku otpada. - Mjesto utovara i istovara otpada potrebno je tako organizirati da se onemogući rasipanje otpada. - Manipulaciju otpadom provoditi na način koji onemogućuje nastajanje značajnih emisija prašine, akcidentnih onečišćenja i sl. - Moraju se koristiti zaštitna sredstva (rukavice, odjeća, obuća). - Strojevi i oprema imaju upute na hrvatskom jeziku. - Strojevi i oprema moraju imati potvrde o tehničkoj ispravnosti. - Djelatnici moraju imati valjane potvrde o obavljenim zdravstvenom pregledu. - Rukovodioci strojeva moraju imati isprave za rad na siguran način. - Prijaviti odgovornoj osobi svaki kvar ili nedostatak na stroju. - Pri prijevozu otpada potrebno je poštivati prometne propise.

## iii. Tehnološki proces 3 – Tablica 6.3

| br. | NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA | OZNAKA |
| --- | --- | --- |
| 3. | Interventno sakupljanje otpada | A3 |

| OTPAD KOJI ULAZI U PROCES | OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA |
| --- | --- |
| k. br. | NAZIV | k. br. | NAZIV |
| 17 04 01 | bakar, bronca, mjed |  |  |
| 17 04 02 | aluminij |  |  |
| 17 04 03 | olovo |  |  |
| 17 04 04 | cink |  |  |
| 17 04 06 | kositar |  |  |
| 17 04 07 | miješani metali |  |  |
| 12 01 17 | otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod 12 01 16* |  |  |

| VRSTA UREĐAJA / OPREME | NOSIVOST VOZILA | NAZIV PROIZVOĐAČA | TIP | NAMJENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 – TERETNI AUTOMOBIL TERETNO VOZILO* | 900 kg | FORD | TRANSIT 350 2.4 TDCI | PRIJEVOZ OTPADA |
| TERETNO VOZILO FORD TRANSIT D/CAB* | 1.269 kg | FORD | TRANSIT 2.2 TDCI | PRIJEVOZ OTPADA |

* Tvrtka EKO METAL d.o.o. koristi vozilo sa sakupljanje otpada tvrtke ODLAGALIŠTE SIROVINA d.o.o. (tvrtka je ovlašteni prijevoznik otpada, upisana u Očevidnik prijevoznika otpadom pod brojem PRV-329) sukladno ugovoru za sakupljanje otpada. Tvrtka EKO METAL d.o.o. je u postupku nabave vlastitog kombi vozila.

OPIS METODA OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Prikupljanje i prijevoz neopasnog otpada obavlja se putem ovlaštenih tvrtki koje su upisane u Očevidnik prijevoznika otpada, uz zakonom propisanu prateću dokumentaciju.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Vozila i oprema za sakupljanje otpada moraju biti tehnički ispravni i imati uvjerenja/certifikate o ispravnosti. Vozači moraju biti obučeni za prijevoz otpada. Vozači moraju biti upoznati sa obveznom dokumentacijom koju moraju primiti prilikom preuzimanja otpada – Prateći list.

Upute za rad

Svi zaposlenici su upoznati sa postupcima koje je potrebno poduzeti pri iznenadnim i izvanrednim zagađenjima te svim mjerama za siguran rad i zaštitu od požara. - Pri preuzimanju otpada obavezno obaviti vizualni pregled otpada kako bi se utvrdilo odgovara li otpad deklariranom otpadu upisanom u Prateći list. - Nakon provjere Prateći list potpisati i jedan primjerak ostaviti osobi od koje se otpad preuzima. - Mjesto utovara i istovara otpada potrebno je tako organizirati da se onemogući rasipanje otpada. - Manipulaciju otpadom provoditi na način koji onemogućuje nastajanje značajnih emisija prašine, akcidentnih onečišćenja i sl. - Moraju se koristiti zaštitna sredstva (rukavice, odjeća, obuća). - Strojevi i oprema moraju imati potvrde o tehničkoj ispravnosti. - Djelatnici moraju imati valjane potvrde o obavljenim zdravstvenom pregledu. - Rukovodioci strojeva moraju imati isprave za rad na siguran način. - Pri prijevozu otpada potrebno je poštivati prometne propise.

## iv. Tehnološki proces 4 – Tablica 6.4

| br. | NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA | OZNAKA |
| --- | --- | --- |
| 4. | Skladištenje otpada | A4 |

| OTPAD KOJI ULAZI U PROCES | OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA |
| --- | --- |
| k. br. | NAZIV | k. br. | NAZIV |
| 17 04 01 | bakar, bronca, mjed |  |  |
| 17 04 02 | aluminij |  |  |
| 17 04 03 | olovo |  |  |
| 17 04 04 | cink |  |  |
| 17 04 06 | kositar |  |  |
| 17 04 07 | miješani metali |  |  |
| 12 01 17 | otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod 12 01 16* |  |  |

| VRSTA UREĐAJA / OPREME | NOSIVOST VOZILA | NAZIV PROIZVOĐAČA | TIP | NAMJENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kontejneri kapaciteta 1 tonu, 5 kom |  | Tehnix | Metalni kontejner Tip 1.000 l | Skladištenje otpada |
| kontejner 15 m3, 3 kom |  | Tehnix | Rolo kontejner 15 m3 | Skladištenje otpada |
| jumbo vreće (big bag vreće) |  | Različiti proizvođači (Radoform, Energopak d.o.o.) | Sa 4 petlje za podizanje. Nosivost do 1 t. Standardnih dimenzija palete. | Skladištenje otpada |

OPIS METODA OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Sakupljeni otpad se skladišti u hali tvrtke MARINA I SERVIS d.o.o. (skladišni prostor od 400 m2), k.č. 407/21 k.o. Briševo u Murvici (općina Poličnik). Nakon prihvata i vizualnog pregleda otpada, označavanja otpada, otpad se skladišti u adekvatnim spremnicima tako da se spriječi rasipanje, širenje prašine, buke, mirisa i drugih emisija. Otpad se skladišti odvojeno po vrsti, a spremnici i druga ambalaža u kojima se skladišti otpada mora biti izrađena tako da omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, uzimanje uzoraka te nepropusno zatvaranje uskladištenog otpada.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Svakodnevno se vodi sva potrebna dokumentacija o otpadu. Sva dokumentacija se čuva u tvrtki. Također se po isporuci otpada na daljnju oporabu/obradu drugim pravnim osobama, otpad po odvozu s lokacije važe i popunjava se sva prateća dokumentacija. Otpadne vode se sakupljaju u septičku jamu, a vode od čišćenja se i oborinske vode se ispuštaju preko separatora ulja i masti.

UPUTE ZA RAD

Upute za rad su dostupne zaposlenicima na njihovim radnim mjestima. - Skladištenje otpada obavlja se na unutar skladišnog prostora (hale). - U privremenom skladištu otpada, otpad se skladišti u spremnicima odvojeno prema vrsti otpada. - Prateća dokumentacija o otpadu se odlaže u arhivu, a podaci iz Pratećeg lista upisuju se u očevidnik o nastanku i tijeku otpada. Prilikom razvrstavanja i skladištenja otpada pridržava se uputa za rad na siguran način: - nositi zaštitnu odjeću i obuću, - koristiti samo ispravan alat. - Prijem otpada te popunjavanje potrebne dokumentacije obavljaju za to osposobljeni radnici. - Podna površina skladišta mora biti nepropusna i otporna na djelovanje uskladištenog otpada. - Na uočljivom mjestu skladišta mora biti istaknut plan djelovanja u slučaju izvanrednog događaja koji sadrži sljedeće podatke: vrste otpada koje se skladište, mogući izvanredni događaji, imena i prezimena i telefonske brojeve odgovornih osoba i njihova ovlaštenja, telefonski broj policije, telefonski broj policije i hitne pomoći. - Mora se voditi očevidnik o tijeku otpada. Zaposlenici su upoznati sa postupcima koje je potrebno poduzeti pri iznenadnim i izvanrednim situacijama (požar, slučajno istjecanje otpadnih tekućina). U pogonu su postavljene oznake za siguran rad i istaknuti su postupci i planovi evakuacije u slučaju akcidentnih događaja.

## b) OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA

## Tablica 7. – obveze praćenja emisija

|  | OBVEZA |
| --- | --- |
| ZRAK | Nema obaveza. |
| VODA | Lokacija je smještena u zoni proizvodno poslovne namjene i ne ispušta otpadne vode u površinske vode. Sanitarne otpadne vode se skupljaju u septičku jamu. A oborinske vode se pročišćavaju u separator ulja CO1 1 L/S ZP ukupnog volumena 605 l, prije ispuštanja. |
| TLO | Nema obaveza. |
| SUSTAV JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA | Sanitarne otpadne vode se skupljaju u septičku jamu. A oborinske vode se pročišćavaju u separator ulja CO1 1 L/S ZP ukupnog volumena 605 l, prije ispuštanja. Nema obaveze praćenja emisija otpadnih voda. |

# Nacrt prostornog razmještaja tehnoloških procesa

# Shema tehnoloških procesa

PRIKUPLJANJE I INTERVENTNO SAKUPLJANJE OTPADA - Shematski prikaz gospodarenja s otpadom

PRIHVAT OTPADA - Shematski prikaz gospodarenja s otpadom

PRIVREMENO SKLADIŠTENJE OTPADA - Shematski prikaz gospodarenja s otpadom

# Mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupka za koje je izdana dozvola

Ukoliko dođe do prestanka rada, tvrtka je dužan zbrinuti sav otpad koji se u tom trenutku zatekne na lokaciji preko ovlaštenih pravnih osoba ovisno o vrsti otpada koju je potrebno zbrinuti.

Odluka o uklanjanju opreme i/ili uređenju za kasniju namjenu lokacije donijeti će se u trenutku kada se donese odluka o prestanku rada.

Nakon zatvaranja predviđaju se sljedeće mjere zaštite okoliša:

1. obustava rada postrojenja, procese skladištenja i pomoćne procese,

2. pražnjenje skladišta i spremnika od otpada,

3. uklanjanje otpada s lokacije i predaja ovlaštenom oporabitelju,

4. čišćenje lokacije/građevina,

5. rastavljanje i uklanjanje opreme,

6. pregled lokacije i ocjena stanja okoliša,

7. prijava prestanka obavljanja djelatnosti nadležnim službama i nadležnom tijelu koje je izdalo dozvolu: Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove.

Tvrtka je dužna u roku od 12 mjeseci poduzeti mjere nakon zatvaranja odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola.

# Izračuni

a) ZAPREMNINE SEKUNDARNIH SPREMNIKA

Nije propisana obveza korištenja sekundarnog spremnika.

b) KORISNI PROSTOR SKLADIŠTA

HALA:

Površina: 400 m² (20 x 20 m)

Visina: 9 m

UKUPAN VOLUMEN SKLADIŠNOG PROSTORA: 400 m² x 9 m = 3.600 m³

KORISNI PROSTOR SKLADIŠTA: 75% ukupnog volumena skladišta = 2.700 m³

# Text boxes

Uredski prostori

sa sanitarnim čvorom

Skladištenje

Otpada (u hali)

N

Kolni prilaz

Prihvat otpada

A4

A2

Skladišna hala

Kolni ulaz

Ograda

Oznake:

A2 - prihvat otpada

A4 -skladištenje otpada u hali

M 1:1000

N

Preuzimanje otpada (vizualni pregled otpada, ispunjavanje prateće dokumentacije)

Prijevoz otpada

Vaganje otpada i popunjavanje potrebne dokumentacije

Istovar otpada

Dovoz otpada na lokaciju vlastitim

vozilima ili putem drugih

ovlaštenih pravnih osoba

Pregled i popunjavanje potrebne dokumentacije

Istovar otpada

Privremeno skladištenje

otpada unutar skladišne hale

Prijem otpada

Odvoz na daljnju

Oporabu/obradu