ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

ODLAGALIŠTE SIROVINA d.o.o.; 
  Ulica Ive Dulčića 6, 23000 Zadar

za obavljanje djelatnosti

GOSPODARENJA NEOPASNIM PROIZVODNIM OTPADOM ZA DJELATNOST

SAKUPLJANJA, OBRADE I PRIVREMENOG SKLADIŠTENJA

na lokaciji	                             Ulica Ive Dulčića 6, 23000 Zadar

Nositelj izrade:                  HRVOJE ŽIVANOVIĆ, mag. ing. aeidf.

Mjesto i datum izrade:   Zagreb, kolovoz 2015.g.

Dozvola za gospodarenje otpadom:

| KLASA: | naziv tijela koje izdaje dozvolu M.P. |
| --- | --- |
| URBROJ: |  |
| DATUM: |  |

# PODACI O IZRAĐIVAČU, PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI

NOSITELJ IZRADE ELABORATA

| ime i prezime | HRVOJE ŽIVANOVIĆ |
| --- | --- |
| OIB | 341937149928 |
| zvanje i stručna sprema | mag. ing. aeidf. |
| naziv komore | Hrvatska komora inženjera građevinarstva |
| telefon | +385 (1) 6114 867 | e-pošta | hrvoje.zivanovic@dvokut-ecro.hr |
| mobitel |  | telefaks | +385 (1) 6155 875 |

SURADNICI NOSITELJA IZRADE ELABORATA

| ime i prezime | MARIJANA BAKULA |
| --- | --- |
| OIB | 14111023794 |
| zvanje i stručna sprema | dipl. ing. kem. teh. |
| telefon | +385 (1) 6114 867 | e-pošta | marijana.bakula@dvokut-ecro.hr |
| mobitel | +385 (91) 3069 722 | telefaks | +385 (1) 6155 875 |

| ime i prezime | IGOR ANIĆ |
| --- | --- |
| OIB | 54927941486 |
| zvanje i stručna sprema | dipl. ing. geotehnike; univ. spec. oecoing. |
| Telefon | +385 (1) 6114 867 | e-pošta | igor.anic@dvokut-ecro.hr |
| Mobitel | +385 (91) 3069 700 | telefaks | +385 (1) 6155 875 |

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA ZA ISHOĐENJE DOZVOLE

| tvrtka | ODLAGALIŠTE SIROVINA, društvo s ograničenom odgovornošću za sakupljanje i primarnu preradu industrijskih otpadaka |
| --- | --- |
| skraćena tvrtka | ODLAGALIŠTE SIROVINA d.o.o. |
| MBO/MBS | 1385518 | OIB | 71059964444 |
|  |  | obrtnica | - |
| SJEDIŠTE |
| mjesto | Zadar | broj pošte | 23000 |
| ulica i broj | Ulica Ive Dulčića 6 | županija | Zadarska |
| telefon | 023/340-777 | e-pošta | sirovina@osi.hr |
| mobitel | 099/211-97-47 | telefaks | 031/340-855 |

LOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM

| mjesto | Zadar | broj pošte | 23000 |
| --- | --- | --- | --- |
| ulica i broj | Ulica Ive Dulčića 6 | županija | Zadarska |
| podaci iz katastra |
| k. o. | Crno |
| k. č. br. | 3623/2, 3623/5 i 3647/67 |
| podaci iz zemljišnoknjižnog odjela |
| k.o. zk.ul.br | Crno 1239, 1076, 653 |
| zk. č. br. | 3623/2, 3623/5 i 3647/67 |

Osim gospodarenja otpadom na lokaciji Ive Dulčića 6, Zadar, gdje se obavlja trgovanje otpadom u okviru reciklažnog dvorišta, odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje neopasnog otpada te obrada otpada, ODLAGALIŠTE SIROVINA d.o.o. ima aktivan Ugovor za izvođenje radova na sanaciji bazena crvenog mulja bivše tvornice glinice Obrovac kod Obrovca (Klasa: 351-01/06-01/152, Urbroj: 563-01-UD-06-33 od 14.12.2006. godine) u sklopu kojeg obavlja gospodarenje otpadom na lokaciji bazena crvenog mulja:

- k.č. 254 k.o. Zaton Obrovački,

- k.č. 480 k.o. Zaton Obrovački,

- k.č. 1619 k.o. Općina Jasenice,

- k.č. 1618/5 k.o. Općina Jasenice.

Opis lokacije:

ODLAGALIŠTE SIROVINA d.o.o na lokaciji Ive Dulčića 6 u Zadru raspolaže sa poslovnim prostorom ukupne površine 16.000 m2 i to:

- upravna zgrada 1 i 2 sa uređenim komunikacijama 	1.500 m2,

- skladište 1 sa portirnicom, skladište 2, skladište 3		3.200 m2,

- natkriveni skladišni prostor					   700 m2,

- otvoreni skladišni prostor					9.400 m2,

- mehanička radionica s kotlovnicom i kolnom vagom      	   200 m2,

- parkirni prostor						   500 m2,

- uređeni okoliš 						   500 m2.

Na sjevernoj strani pogona (Sl. 1) iz ulice Ive Dulčića, nalazi se kolni ulaz na lokaciju kroz koji se vrši doprema i otprema vozila i otpada. Za vaganje otpada koristi se velika kolna vaga tipa DV-2M-50, kapaciteta 50 t te vaga s pomičnim utezima 500 kg i kružna vaga 100 kg.  U zapadnom dijelu kruga pogona, s južne strane, neposredno uz kolnu vagu nalazi se prostor za primanje željeznog i drugog metalnog otpada gdje se vrši maloprodaja i otkup otpada i sirovina, dok su sa sjeverne strane, u natkrivenom prostoru smješteni su  pogoni za odvajanje željezne od aluminijske ambalaže te za baliranje plastične i papirno-kartonske ambalaže:

- Pogon za obradu metalne ambalaže  proizvođača Tehnix, sastoji se od usipnog koša, transportne trake, trgalice  tip T4-750, magnetnog odvajača željeza, proizvođača Gauss magneti i transportnih traka;

- Pogon za baliranje plastične i papirno-kartonske ambalaže sastoji se od: usipnog koša Tehnix, transportnih traka Tehnix,  sortirnice Unisort C 1000 , i prese za baliranje tip OMT SS4003.

U dvorišnom krugu se nalazi presa tipa Colmar, Model P5260. Postoji i oprema za rezanje glomaznog otpada, breneri Messer/Harris kapaciteta 15 t/dan, dvije hidraulične prese za otpadni lim, hidraulična presa za papir/pet ambalažu, stroj sa hidrauličnim škarama za rezanje metala. Na otvorenom dijelu dvorišnog kruga čuvaju se bale PET ambalaže te aluminijske ambalaže, na jednokratnim paletama. Slažu se po tri bale na jednu paletu te se vežu plastičnim trakama i metalnim kopčama i potom se omotavaju u foliju i tako čuvaju do odvoza. Staklena ambalaža se zaprima u vrećama te se deambaližira, broji i utovara u spremnik smješten na dvorišnom krugu do odvoza.

Zaprimljeni metalni otpad se klasificira, razvrstava te mehanički obrađuje i potom odlaže u spremnike ili na predviđeni otvoreni prostor u svrhu prijevoza na daljnju obradu.

Po utovaru vrši se vaganje otpada, otpad se uvodi u odgovarajući očevidnik te se izdaju prateći listovi.  ODLAGALIŠTE SIROVINA d.o.o. je upisana u očevidnik trgovaca otpadom, broj upisa trgovca otpadom: TRG-033, u očevidnik prijevoznika otpada, broj upisa: PRV – 329, očevidnik reciklažnih dvorišta, broj upisa: REC-009, očevidnik osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad, broj upisa: SPO – 004.

U središnjem dijelu dvorišnog kruga, s južne strane, je prostor za privremeno skladištenje otpadnih guma, a sa sjeverne strane je prostor za skladištenje otpadnih vozila, glomazni otpad te prostor za građevinske strojeve. Otpadne gume se slažu na palete te se redovito krcaju u kontejner i voze na oporabu kod ovlaštenog oporabitelja. U zapadnom dijelu dvorišnog kruga nalazi se manipulativni prostor sa kontejnerima namijenih odvozu, a u središnjem dijelu je prostor rezreviran za otpadno željezo. Metalni otpad se čuva u skladištima, smještenim uz južni rub lokacije. Otpadno jestivo ulje se čuva u zatvorenom skladištu (skladište 3) u odgovarajućim spremnicima na betoniranoj nepropusnoj površini do odvoza na daljnju obradu/oporabu. Sve manipulativne površine izvedene su kao vodonepropusne.

U krugu je ugrađen separator masti i ulja, odvajač taloga ulja i masti (V – 6.000 l i q – 20 l/s) te separator za oborinske vode na koji su spojene sve slivne površine kruga. Pročišćene vode se nakon separatora ispuštaju u kanal oborinske odvodnje koja ima ispust u potok Rična. Na svaki separator dolazi cca 50% tehnoloških otpadnih voda. Sanitarne otpadne vode ispuštaju se u dvije sabirne jame. Na lokaciji se nalazi podzemni spremnik lož ulja zapremine 5 m3. U krugu Pogona je ugrađena hidrantska mreža, koja je rekonstruirana i uredno atestirana. Postavljena su 44 vatrogasna aparata na dostupna i vidljiva mjesta. Aparati se redovito servisiraju i održavaju.

ODLAGALIŠTE SIROVINA d.o.o. posjeduje certifikat ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007. Radnici su educirani i upoznati sa procedurama i radnim uputama uspostavljenih sustava upravljanja.

Slika 1. Pogonski krug tvrtke ODLAGALIŠTE SIROVINA d.o.o.

# POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA OTPADOM, PRIPADAJUĆIH TEHNOLOŠKIH PROCESA, VRSTA I KOLIČINA OTPADA

Tablica 1.

| br. | oznaka postupka | oznaka procesa | naziv tehnološkog procesa | kapacitet procesa | Jedinica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | S | A1 | Sakupljanje otpada | 75 | t/h |
| 2. | IS | A2 | Interventno sakupljanje | 15 | t/h |
| 3. | R13 | A3 | Privremeno skladištenje | 50.000 | m3 |
| 4. | R12 | A4 | Obrada otpada | 460.100 | t/god |

| br. | k.b. | NAZIV OTPADA | KOLIČINA tona/god | POSTUPAK | k.b. NASTAJE/ PREOSTAJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S | IS | PU | PP | R | D |  |
| 1 | 01 03 09 | Crveni mulj iz proizvodnje aluminija, različit od otpada navedenog pod 01 03 07 | 1.200.000 | X | X | X |  |  |  |  |
| 2 | 02 01 10 | Otpadni metal | 100.000 | X | X | X |  | R12 R13 |  |  |
| 3 | 06 08 99 | Otpad koji nije specificiran na drugi način | 6.000 | X | X | X |  |  |  |  |
| 4 | 07 02 13 | Otpadna plastika | 100 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 5 | 08 03 18 | otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* | 100 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 6 | 09 01 07 | Fotografski film i papir, koji sadrže srebro ili spojeve srebra | 50 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 7 | 09 01 08 | Fotografski film i papir, koji ne sadrže srebro ili spojeve srebra | 50 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 8 | 09 01 10 | Fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije | 50 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 9 | 09 01 12 | Fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji sadrže baterije, a koji nisu navedeni pod 09 01 11* | 30 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 10 | 10 02 10 | Ogorine | 1.000 | X | X | X |  |  |  |  |
| 11 | 10 03 02 | Istrošene anode | 10.000 | X | X | X |  | R12 |  |  |
| 12 | 10 03 05 | Otpadna glinica | 100.000 | X | X | X |  |  |  |  |
| 13 | 10 05 01 | Šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje | 100.000 | X | X | X |  |  |  |  |
| 14 | 10 08 14 | Otpadne anode | 10.000 | X | X | X |  | R12 |  |  |
| 15 | 10 09 03 | Šljaka iz visoke peći | 100.000 | X | X | X |  |  |  |  |
| 16 | 10 10 03 | Šljaka iz visoke peći | 100.000 | X | X | X |  |  |  |  |
| 17 | 10 11 12 | Otpadno staklo koje nije navedeno pod 10 11 11* | 100 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 18 | 10 12 08 | Otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade) | 100.000 | X | X | X |  |  |  |  |
| 19 | 10 13 01 | Otpadna mješavina pripremljena prije termičke obrade | 100.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 20 | 10 13 04 | Otpad od kalciniranja i hiratizacije vapna | 100 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 21 | 10 13 14 | Otpadni beton i betonski mulj | 2.000 | X | X | X |  |  |  |  |
| 22 | 11 05 01 | Tvrdi cink | 2.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 23 | 12 01 01 | Strugotine i opiljci koji sadrže željezo | 2.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 24 | 12 01 02 | Prašina i čestice koje sadrže željezo | 2.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 25 | 12 01 03 | Strugotine i opiljci obojenih metala | 2.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 26 | 12 01 04 | Prašina i čestice obojenih metala | 2.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 27 | 12 01 05 | Strugotine plastike | 2.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 28 | 12 01 13 | Otpad od zavarivanja | 2.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 29 | 12 01 17 | Otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod 12 01 16* | 2.000 | X | X | X |  |  |  |  |
| 30 | 12 01 21 | Istrošena brusna tijela i brusni materijali koji nisu navedeni pod 12 01 20* | 2.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 31 | 12 01 99 | Otpad koji nije specificiran na drugi način | 2.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 32 | 15 01 01 | Papirna i kartonska ambalaža | 10.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 33 | 15 01 02 | Plastična ambalaža | 10.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 34 | 15 01 03 | Drvena ambalaža | 10.000 | X | X | X |  | R13 R13 |  |  |
| 35 | 15 01 04 | Metalna ambalaža | 10.000 | X | X | X |  | R12 R13 |  |  |
| 36 | 15 01 05 | Višeslojna (kompozitna) ambalaža | 10.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 37 | 15 01 06 | Miješana ambalaža | 10.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 38 | 15 01 07 | Staklena ambalaža | 5.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 39 | 15 01 09 | Tekstilna ambalaža | 200 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 40 | 15 02 03 | Apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02* | 20 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 41 | 16 01 03 | Otpadne gume | 3.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 42 | 16 01 06 | Otpadna vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente | 10.000 | X | X | X |  | R12 R13 |  |  |
| 43 | 16 01 12 | Kočne obloge koje nisu navedene pod 16 01 11* | 200 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 44 | 16 01 15 | Antifriz tekućine koje nisu navedene pod 16 01 14* | 200 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 45 | 16 01 16 | Spremnici za tekući plin | 200 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 46 | 16 01 17 | Željezo i legure koje sadrže željezo | 20.000 | X | X | X |  | R12 R13 |  |  |
| 47 | 16 01 18 | Obojeni metali | 5.000 | X | X | X |  | R12 R13 |  |  |
| 48 | 16 01 19 | Plastika | 1.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 49 | 16 01 20 | Staklo | 500 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 50 | 16 01 22 | Komponente koje nisu specificirane na drugi način | 100 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 51 | 16 01 99 | Otpad koji nije specificiran na drugi način | 100 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 52 | 16 02 14 | Odbačena oprema koja nije navedena pod 16 02 09* do 16 02 13* | 100 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 53 | 16 02 16 | Komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod 16 02 15* | 100 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 54 | 16 03 04 | Anorganski otpad koji nije naveden pod 16 03 03* | 100 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 55 | 16 05 09 | Odbačene kemikalije koje nisu navedene pod 16 05 06*, 16 05 07* ili 16 05 08* | 50 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 56 | 16 06 04 | Alkalne baterije (osim 16 06 03*) | 20 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 57 | 16 06 05 | Ostale baterije i akumulatori | 1.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 58 | 16 11 02 | Obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod 16 11 01* | 5.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 59 | 16 11 04 | Ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 03* | 5.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 60 | 16 11 06 | Obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 05* | 5.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 61 | 17 01 01 | Beton | 100.000 | X | X | X |  |  |  |  |
| 62 | 17 01 02 | Cigle | 100.000 | X | X | X |  |  |  |  |
| 63 | 17 01 03 | Crijep/pločice i keramika | 100.000 | X | X | X |  |  |  |  |
| 64 | 17 01 07 | Mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06* | 100.000 | X | X | X |  |  |  |  |
| 65 | 17 02 01 | Drvo | 10.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 66 | 17 02 02 | Staklo | 10.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 67 | 17 02 03 | Plastika | 5.000 | X | X | X |  | R12 R13 |  |  |
| 68 | 17 03 02 | Mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01* | 1.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 69 | 17 04 01 | Bakar, bronca, mjed | 5.000 | X | X | X |  | R12 R13 |  |  |
| 70 | 17 04 02 | Aluminij | 5.000 | X | X | X |  | R12 R13 |  |  |
| 71 | 17 04 03 | Olovo | 5.000 | X | X | X |  | R12 R13 |  |  |
| 72 | 17 04 04 | Cink | 4.000 | X | X | X |  | R12 R13 |  |  |
| 73 | 17 04 05 | Željezo i čelik | 100.000 | X | X | X |  | R12 R13 |  |  |
| 74 | 17 04 06 | Kositar | 1.000 | X | X | X |  | R12 R13 |  |  |
| 75 | 17 04 07 | Miješani metali | 10.000 | X | X | X |  | R12 R13 |  |  |
| 76 | 17 04 11 | Kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10* | 100 | X | X | X |  | R12 R13 |  |  |
| 77 | 17 05 04 | Zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03* | 30.000 | X | X | X |  |  |  |  |
| 78 | 17 05 06 | Otpad od jaružanja koji nije naveden pod 17 05 05* | 10.000 | X | X | X |  |  |  |  |
| 79 | 17 06 04 | Izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* | 2.000 | X | X | X |  |  |  |  |
| 80 | 17 08 02 | Građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01* | 4.000 | X | X | X |  |  |  |  |
| 81 | 17 09 04 | Miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03* | 100.000 | X | X | X |  |  |  |  |
| 82 | 19 01 02 | Materijali koji sadrže željezo izdvojeni iz pepela s rešetke ložišta | 5.000 | X | X | X |  | R12 R13 |  |  |
| 83 | 19 01 16 | Prašina iz kotlova koja nije navedena pod 19 01 15* | 5.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 84 | 19 01 18 | Otpad od pirolize koji nije naveden pod 19 01 17* | 5.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 85 | 19 02 03 | Prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada | 5.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 86 | 19 02 10 | Gorivi otpad koji nije naveden pod 19 02 08* i 19 02 09* | 5.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 87 | 19 03 05 | Stabilizirani otpad koji nije naveden pod 19 03 04* | 500.000 | X | X | X |  |  |  |  |
| 88 | 19 03 07 | Ukrućeni otpad koji nije naveden pod 19 03 06* | 100.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 89 | 19 08 09 | Mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koji sadrže samo jestivo ulje i masnoće | 30 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 90 | 19 08 14 | Muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda koji nisu navedeni pod 19 08 13ukrućeni otpad koji nije naveden pod 19 03 06* | 30 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 91 | 19 09 01 | Kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja | 1.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 92 | 19 09 04 | Istrošeni aktivni ugljen | 10.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 93 | 19 10 01 | Otpad od željeza i čelika | 5.000 | X | X | X |  | R12 R13 |  |  |
| 94 | 19 10 02 | Otpad od obojenih metala | 5.000 | X | X | X |  | R12 R13 |  |  |
| 95 | 19 12 01 | Papir i karton | 5.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 96 | 19 12 02 | Željezo i legure koje sadrže željezo | 5.000 | X | X | X |  | R12 R13 |  |  |
| 97 | 19 12 03 | Obojeni metali | 5.000 | X | X | X |  | R12 R13 |  |  |
| 98 | 19 12 04 | Plastika i guma | 5.000 | X | X | X |  | R12 R13 |  |  |
| 99 | 19 12 05 | Staklo | 3.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 100 | 19 12 07 | Drvo koje nije navedeno pod 19 12 06* | 4.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 101 | 19 12 08 | Tekstil | 100.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 102 | 19 12 09 | Minerali (npr. pijesak, kamenje) | 4.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 103 | 19 12 10 | Gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) | 100.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 104 | 19 12 12 | Ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada koji nije naveden pod 19 12 11* | 1.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 105 | 20 01 01 | Papir i karton | 10.000 | X | X | X |  | R12 R13 |  |  |
| 106 | 20 01 02 | Staklo | 1.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 107 | 20 01 25 | Jestiva ulja i masti | 1.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 108 | 20 01 28 | Boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27* | 100 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 109 | 20 01 34 | Baterije i akumulatori koji nisu navedeni pod 20 01 33* | 1.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 110 | 20 01 36 | Odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 35* | 10.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 111 | 20 01 38 | Drvo koje nije navedeno pod 20 01 37* | 10.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 112 | 20 01 39 | Plastika | 10.000 | X | X | X |  | R12 R13 |  |  |
| 113 | 20 01 40 | Metali | 10.000 | X | X | X |  | R12 R13 |  |  |
| 114 | 20 02 02 | Zemlja i kamenje | 100.000 | X | X | X |  |  |  |  |
| 115 | 20 03 01 | Miješani komunalni otpad | 100.000 | X | X | X |  | R13 |  |  |
| 116 | 20 03 07 | Glomazni otpad | 100.000 | X | X | X |  | R12 R13 |  |  |
| 117 | 20 03 99 | Komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način | 10.000 | X | X | X |  |  |  |  |

# UVJETI ZA OBAVLJANJE POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM

| Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 023/2014 i 51/2014) Opći uvjeti | Način ispunjavanja |
| --- | --- |
| 1. da je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more, | Oborinske otpadne vode koje nastanu na prometnim i manipulativnim nepropusnim površinama (asfaltnim i betonskim) se prikupljaju internim sustavom odvodnje (zasebno od sanitarnih otpadnih voda) te se kroz separator ulja i masti ispuštaju u kanal oborinske odvodnje koji završava u potoku Ričina. |
| 2. da je onemogućeno raznošenje otpada u okolišu, odnosno da je onemogućeno njegovo razlijevanje i/ili ispuštanje u okoliš, | Otpadna vozila se skladište na nepropusnoj podlozi jedno do drugog. Izdvojene otpadne gume i neopasan otpad skladište se na otvorenom prostoru. Ostali dijelovi otpadnih vozila koji se izdvajaju se skladište odvojeno u namjenskim spremnicima za pojedine vrste otpada. Tekući otpad se iz vozila izdvaja direktno u tipske namjenske spremnike s dvostrukom stijenkom. Otpadna vozila se obrađuju u natkrivenom prostoru u drenažnoj stanici te nema mogućnosti doticaja oborinskih voda. Otpad se privremeno skladišti na otvorenom prostoru u namjenskim spremnicima te nema mogućnosti raznošenja otpada vjetrom, njegovog razlijevanja, doticaja sa oborinskim vodama i ispuštanja u okoliš. |
| 3. da građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada, | Podne površine su betonske i asfaltne i otporne na djelovanje otpada. |
| 4. da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu, | Prostor tvrtke je ograđen ogradom i ima 24-satni nadzor. |
| 5. da je građevina opremljena uređajima, opremom i sredstvima za dojavu i gašenje požara, | Na lokaciji tvrtke je izvedena hidrantska mreža, Lokacija je opremljena uređajima za gašenje požara prema procjeni ugroženosti od požara. |
| 6. da su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa postavljene upute za rad, | Upute za rad su dostupne svim zaposlenicima. Svaki djelatnik prije rasporeda na radno mjesto mora proći osposobljavanje zaštite od požara i sigurnosti na radu ovisno o predviđenom radnom mjestu. Ovisno o potrebama radnog mjesta zaposlenici se dodatno educiraju (vozači viličara,…). |
| 7. da je mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno rasvjetom, | Lokacija je opremljena vanjskom i unutarnjom rasvjetom. |
| 8. da građevina označena sukladno ovom Pravilniku, | Obavijest o namjeri ishođenja dozvole je izrađena i postavljena, a po dobivanju dozvole će se zamijeniti Oznakom o građevini za gospodarenje otpadom. |
| 9. da je do građevine omogućen nesmetan pristup vozilu, | Ulaz u dvorište je s lokalne prometnice, a dvorište je asfaltirano. Do svih površina i građevina omogućen je neometan pristup vozilima. |
| 10. da je građevina opremljena s opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada. | Na cijeloj lokaciji tvrtke su dostupni materijali za čišćenje rasutog i razlivenog otpada (pijesak, …). |

| Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 023/2014 i 51/2014) Posebni uvjeti – SAKUPLJANJE (PRIJEVOZ) OTPADA | Način ispunjavanja |
| --- | --- |
| Za postupke gospodarenja otpadom uključene u djelatnost sakupljanja otpada, posebni uvjet je upis u Očevidnik prijevoznika – Članak 6. stavak (1). | Tvrtka je upisana u Očevidnik prijevoznika otpadom pod brojem PRV-329 (neopasni, opasni i komunalni otpad), a u vlasništvu ima vozila za prijevoz otpada. |
| Otpad se mora prikupljati vozilom koje je opremljeno s opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa - Članak 7. stavak (1). | Sva vozila su specijalizirana za sakupljanje i prijevoz otpada te su u svojoj izvedbi takva da onemogućavaju rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa. |

| Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/2014 i 51/2014) Posebni uvjeti – PRIHVAT OTPADA – Članak 8. | Način ispunjavanja |
| --- | --- |
| Tehnološki proces prihvata otpada uključuje provjeru dokumentacije o otpadu, vizualni pregleda otpada kojeg se preuzima te poduzimanje ostalih mjera sukladno Elaboratu - Članak 8. stavak (1). | Nakon dovoza otpada na lokaciju, otpad se vizualno pregledava, važe i popunjava se prateća dokumentacija te se otpad istovaruje i privremeno skladišti do obrade ili do zbrinjavanja preko ovlaštenih tvrtki (za vrste otpada koje se ne obrađuju). Za vaganje otpada koristi se velika kolna vaga tipa DV-2M-50, kapaciteta 50 t te vaga s pomičnim utezima 500 kg i kružnu vagu 100 kg. |
| Provjerom dokumentacije o otpadu mora se utvrditi cjelovitost i ispravnost propisane prateće dokumentacije otpada kojeg se preuzima - Članak 8. stavak (2). | Otpad se preuzima uz prateći list. Prateći listovi zajedno s ostalom dokumentacijom (vagarinke, otpreminice, skladišne primke) predaju se odgovornoj osobi. Podaci iz pratećeg lista se unose u obrazac očevidnika. Očevidnik (obrazac i svi prateći listovi) čuvaju se pet godina, a podaci iz očevidnika dostavljaju se jednom godišnje Agenciji za zaštitu okoliša. |
| Vizualnim pregledom otpada utvrđuje se da otpad koji se preuzima odgovara pratećoj dokumentaciji - Članak 8. stavak (3). | Otpad se vizualno pregledava na lokaciji preuzimanja otpada te po dovozu otpada na lokaciju. |

| Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/2014 i 51/2014) Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa PRIVREMENO SKLADIŠTENJE OTPADA – Članak 9. | Način ispunjavanja |
| --- | --- |
| Članak 9. stavak (1) - Tehnološki proces skladištenja otpada mora se obavljati na način da se otpad skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju. | Otpad se skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju unutar građevine za gospodarenje otpadom. |
| Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja opasnog otpada mora biti pod neprekidnim nadzorom - Članak 9. stavak (2). | Prostor tvrtke ima 24-satni nadzor. |
| Članak 9. stavak (3) - Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima za skladištenje otpada koji moraju biti: 1. izrađeni od materijala otpornog na djelovanje uskladištenog otpada, 2. izrađeni na način koji omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka te po potrebi osigurati nepropusno zatvaranje, 3. označeni čitljivom oznakom koja sadrži potrebne podatke o otpadu. Članak 9. Stavak (11) - Ako tehnološki proces skladištenja otpada uključuje samo skladištenje krutog otpada, skladište u kojem se obavlja takav tehnološki proces ne mora biti opremljeno primarnim spremnicima već se takav otpad može skladištiti u rasutom stanju, ako se elaboratom iznesu i obrazlože razlozi koji opravdavaju obavljanje takvog tehnološkog procesa skladištenja bez upotrebe spremnika, odnosno ako je to propisano posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada. | Dio otpada se skladišti u rasutom stanju (otpadni metal, glomazni otpad i sl.) na dvorišnom prostoru, a dio otpada se skladišti u otvorenim „rolo“ spremnicima zapremine do 32 m3 ili u otvorenim spremnicima zapremine do 7 m3. Spremnicima za skladištenje otpada su izrađeni od materijala otpornog na djelovanje uskladištenog otpada; izrađeni na način koji omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, od-zračivanje, uzimanje uzoraka te osigurano nepropusno zatvaranje (plastični spremnici i bačve s poklopcem i prstenom, plastične vreće, kanistari, koji sigurno zatvaraju) te označeni čitljivom oznakom koja sadrži podatke o nazivu posjednika otpada. Skladištenje krutog otpada (metalni, glomazni otpad) vrši se u rasutom stanju na asfaltnoj neprospunoj površini unutar dvorišnog kruga. |
| Članak 9. stavak (4) – Podna površina skladišta mora biti lako periva i otporna na djelovanje otpada koji se skladišti. | Podna površina na kojoj se privremeno skladišti otpad je asfaltirana (dvorišni krug) ili betonska (zatvorena skladišta), koje su otporne na djelovanje otpada ukoliko dođe do njegovog rasipanja. |
| Članak 9. stavak (5) - Skladište mora biti opremljeno prirodnom ventilacijom. | Dio otpada se skladišti u rasutom stanju (kruti otpad) ili u spremnicima, a dio u zatvorenim skladištima u kojima je omogućena prirodna ventilacija kroz prozore i vrata te prinudno električnim ventilatorima. |
| Članak 9. stavak (6) - Tehnološki proces skladištenja tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine mora se obavljati na način da se u slučaju izlijevanja ili rasipanja tekućeg otpada spriječi da otpad dospije u okoliš ili sustav javne odvodnje otpadnih voda. | Prostor skladišta otpadnih jestivih ulja je spojen na separator ulja-voda čime je spriječeno da u slučaju izlijevanja ili rasipanja otpadno jestivo ulje dođe u okoliš ili sustav javne odvodnje otpadnih voda. |
| Članak 9. stavak (7) - Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine mora biti opremljeno sekundarnim spremnikom kapaciteta od najmanje 110 posto kapaciteta najvećeg primarnog spremnika koji se nalazi na slijevnoj površini tog sekundarnog spremnika, odnosno 25 posto kapaciteta svih primarnih spremnika na istoj slijevnoj površini, a odvodi tekućine sa slijevne površine skladišta, ukoliko postoje, moraju biti povezani s nepropusnim kolektorom do spremnika za obradu otpadne vode. | ODLAGALIŠTE SIROVINA d.o.o. raspolaže sa tankvanom (sekundarnim spremnikom) dimenzija: Dužina = 1,20 m širina = 1,20 m visina = 0,28 m Kapacitet tankvane iznosi: V= d x š x v = 1,200 X 1,200 X 0,280 m= 0,403 m3 ili 403 l Tankvana ima kapacitet veći od 110% kapaciteta najvećeg primarnog spremnika tj. 25% kapaciteta svih primarnih spremnika na istoj slijevnoj površini. |
| Članak 9. stavak (8) - Tekući otpad nepodudarnih kemijskih svojstava (npr. Otpadne lužine i kiseline, oksidansi, zapaljive kemikalije i dr.) ne smije se skladištiti jedan pokraj drugoga ili jedan iznad drugoga već se isti mora skladištiti u odvojenim prostorijama ili u istoj prostoriji, ali u prostorima razdvojenim barijerom koja u slučaju istovremenog izlijevanja ili rasipanja sprečava kemijske reakcije. | U Pogonu ODLAGALIŠTA SIROVINA d.o.o. skladište se isključivo otpadno jestivo ulje od tekućeg otpada te nema skladištenja tekućeg otpada nepodudarnih kemijskih svojstava. |
| Članak 9. stavak (9) - Tehnološki proces skladištenja otpada koji ima svojstvo H1, H2, H3-A, H3-B i/ili H12 mora se obavljati u zatvorenom skladištu i odvojeno od drugog otpada. | Ovaj Elaborat razmatra gospodarenje neopasnim otpadom, koji se skladišti i čuva odvojeno od opasnog otpada. |

| Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 023/2014 i 51/2014) OBRADA OTPADA | Način ispunjavanja |
| --- | --- |
| Za postupke gospodarenja otpadom uključene u djelatnost oporabe, zbrinjavanja i druge obrade otpada posebni uvjet je raspolaganje uređajima, odnosno opremom za obradu otpada. | Na lokaciji se nalazi postrojenje za odvajanje metalne i aluminijske ambalaže, preša tipa COLMAR, Model P5260 za prešanje automobila, oprema za rezanje glomaznog otpada – breneri Messer/Harris, dvije hidrauličke prese za otpadni lim, hidraulična presa za papir/pet ambalažu, stroj sa hidrauličnim škarama za rezanje metala, pogon za obradu metalne ambalaže proizvođača Tehnix (sastoji se od usipnog koša, transportne trake, trgalice tip T4-750, magnetnog odvajača željeza, proizvođača Gauss magneti, transportnih traka) i pogon za plastičnu ambalažu proizvođača Tehnix (sastoji se od usipnog koša, transportnih traka, sortirnice proizvođača Unisort, i prese za baliranje). |

# TEHNOLOŠKI PROCESI

- METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

| br. | NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA | OZNAKA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sakupljanje otpada | A1 |

| OTPAD KOJI ULAZI U PROCES | OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA |
| --- | --- |
| k. br. | NAZIV | k. br. | NAZIV |
| 01 03 09 | Crveni mulj iz proizvodnje aluminija, različit od otpada navedenog pod 01 03 07 |  |  |
| 02 01 10 | Otpadni metal |  |  |
| 06 08 99 | Otpad koji nije specificiran na drugi način |  |  |
| 07 02 13 | Otpadna plastika |  |  |
| 08 03 18 | otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* |  |  |
| 09 01 07 | Fotografski film i papir, koji sadrže srebro ili spojeve srebra |  |  |
| 09 01 08 | Fotografski film i papir, koji ne sadrže srebro ili spojeve srebra |  |  |
| 09 01 10 | Fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije |  |  |
| 09 01 12 | Fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji sadrže baterije, a koji nisu navedeni pod 09 01 11* |  |  |
| 10 02 10 | Ogorine |  |  |
| 10 03 02 | Istrošene anode |  |  |
| 10 03 05 | Otpadna glinica |  |  |
| 10 05 01 | Šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje |  |  |
| 10 08 14 | Otpadne anode |  |  |
| 10 09 03 | Šljaka iz visoke peći |  |  |
| 10 10 03 | Šljaka iz visoke peći |  |  |
| 10 11 12 | Otpadno staklo koje nije navedeno pod 10 11 11* |  |  |
| 10 12 08 | Otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade) |  |  |
| 10 13 01 | Otpadna mješavina pripremljena prije termičke obrade |  |  |
| 10 13 04 | Otpad od kalciniranja i hiratizacije vapna |  |  |
| 10 13 14 | Otpadni beton i betonski mulj |  |  |
| 11 05 01 | Tvrdi cink |  |  |
| 12 01 01 | Strugotine i opiljci koji sadrže željezo |  |  |
| 12 01 02 | Prašina i čestice koje sadrže željezo |  |  |
| 12 01 03 | Strugotine i opiljci obojenih metala |  |  |
| 12 01 04 | Prašina i čestice obojenih metala |  |  |
| 12 01 05 | Strugotine plastike |  |  |
| 12 01 13 | Otpad od zavarivanja |  |  |
| 12 01 17 | Otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod 12 01 16* |  |  |
| 12 01 21 | Istrošena brusna tijela i brusni materijali koji nisu navedeni pod 12 01 20* |  |  |
| 12 01 99 | Otpad koji nije specificiran na drugi način |  |  |
| 15 01 01 | Papirna i kartonska ambalaža |  |  |
| 15 01 02 | Plastična ambalaža |  |  |
| 15 01 03 | Drvena ambalaža |  |  |
| 15 01 04 | Metalna ambalaža |  |  |
| 15 01 05 | Višeslojna (kompozitna) ambalaža |  |  |
| 15 01 06 | Miješana ambalaža |  |  |
| 15 01 07 | Staklena ambalaža |  |  |
| 15 01 09 | Tekstilna ambalaža |  |  |
| 15 02 03 | Apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02* |  |  |
| 16 01 03 | Otpadne gume |  |  |
| 16 01 06 | Otpadna vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente |  |  |
| 16 01 12 | Kočne obloge koje nisu navedene pod 16 01 11* |  |  |
| 16 01 15 | Antifriz tekućine koje nisu navedene pod 16 01 14* |  |  |
| 16 01 16 | Spremnici za tekući plin |  |  |
| 16 01 17 | Željezo i legure koje sadrže željezo |  |  |
| 16 01 18 | Obojeni metali |  |  |
| 16 01 19 | Plastika |  |  |
| 16 01 20 | Staklo |  |  |
| 16 01 22 | Komponente koje nisu specificirane na drugi način |  |  |
| 16 01 99 | Otpad koji nije specificiran na drugi način |  |  |
| 16 02 14 | Odbačena oprema koja nije navedena pod 16 02 09* do 16 02 13* |  |  |
| 16 02 16 | Komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod 16 02 15* |  |  |
| 16 03 04 | Anorganski otpad koji nije naveden pod 16 03 03* |  |  |
| 16 05 09 | Odbačene kemikalije koje nisu navedene pod 16 05 06*, 16 05 07* ili 16 05 08* |  |  |
| 16 06 04 | Alkalne baterije (osim 16 06 03*) |  |  |
| 16 06 05 | Ostale baterije i akumulatori |  |  |
| 16 11 02 | Obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod 16 11 01* |  |  |
| 16 11 04 | Ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 03* |  |  |
| 16 11 06 | Obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 05* |  |  |
| 17 01 01 | Beton |  |  |
| 17 01 02 | Cigle |  |  |
| 17 01 03 | Crijep/pločice i keramika |  |  |
| 17 01 07 | Mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06* |  |  |
| 17 02 01 | Drvo |  |  |
| 17 02 02 | Staklo |  |  |
| 17 02 03 | Plastika |  |  |
| 17 03 02 | Mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01* |  |  |
| 17 04 01 | Bakar, bronca, mjed |  |  |
| 17 04 02 | Aluminij |  |  |
| 17 04 03 | Olovo |  |  |
| 17 04 04 | Cink |  |  |
| 17 04 05 | Željezo i čelik |  |  |
| 17 04 06 | Kositar |  |  |
| 17 04 07 | Miješani metali |  |  |
| 17 04 11 | Kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10* |  |  |
| 17 05 04 | Zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03* |  |  |
| 17 05 06 | Otpad od jaružanja koji nije naveden pod 17 05 05* |  |  |
| 17 06 04 | Izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* |  |  |
| 17 08 02 | Građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01* |  |  |
| 17 09 04 | Miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03* |  |  |
| 19 01 02 | Materijali koji sadrže željezo izdvojeni iz pepela s rešetke ložišta |  |  |
| 19 01 16 | Prašina iz kotlova koja nije navedena pod 19 01 15* |  |  |
| 19 01 18 | Otpad od pirolize koji nije naveden pod 19 01 17* |  |  |
| 19 02 10 | Prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada |  |  |
| 19 02 03 | Gorivi otpad koji nije naveden pod 19 02 08* i 19 02 09* |  |  |
| 19 03 05 | Stabilizirani otpad koji nije naveden pod 19 03 04* |  |  |
| 19 03 07 | Ukrućeni otpad koji nije naveden pod 19 03 06* |  |  |
| 19 08 09 | Mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koji sadrže samo jestivo ulje i masnoće |  |  |
| 19 08 14 | Muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda koji nisu navedeni pod 19 08 13ukrućeni otpad koji nije naveden pod 19 03 06* |  |  |
| 19 09 01 | Kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja |  |  |
| 19 09 04 | Istrošeni aktivni ugljen |  |  |
| 19 10 01 | Otpad od željeza i čelika |  |  |
| 19 10 02 | Otpad od obojenih metala |  |  |
| 19 12 01 | Papir i karton |  |  |
| 19 12 02 | Željezo i legure koje sadrže željezo |  |  |
| 19 12 03 | Obojeni metali |  |  |
| 19 12 04 | Plastika i guma |  |  |
| 19 12 05 | Staklo |  |  |
| 19 12 07 | Drvo koje nije navedeno pod 19 12 06* |  |  |
| 19 12 08 | Tekstil |  |  |
| 19 12 09 | Minerali (npr. pijesak, kamenje) |  |  |
| 19 12 10 | Gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |  |  |
| 19 12 12 | Ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada koji nije naveden pod 19 12 11* |  |  |
| 20 01 01 | Papir i karton |  |  |
| 20 01 02 | Staklo |  |  |
| 20 01 25 | Jestiva ulja i masti |  |  |
| 20 01 28 | Boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27* |  |  |
| 20 01 34 | Baterije i akumulatori koji nisu navedeni pod 20 01 33* |  |  |
| 20 01 36 | Odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 35* |  |  |
| 20 01 38 | Drvo koje nije navedeno pod 20 01 37* |  |  |
| 20 01 39 | Plastika |  |  |
| 20 01 40 | Metali |  |  |
| 20 02 02 | Zemlja i kamenje |  |  |
| 20 03 01 | Miješani komunalni otpad |  |  |
| 20 03 07 | Glomazni otpad |  |  |
| 20 03 99 | Komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način |  |  |

| VRSTA UREĐAJA / OPREME | NOSIVOST VOZILA | NAZIV PROIZVOĐAČA | TIP | NAMJENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N3 – TERETNI AUTOMOBIL TERETNO VOZILO S DIZALICOM | 10.800 kg | MAN | 33.430 | PRIJEVOZ OTPADA |
| N3 – TERETNI AUTOMOBIL TERETNO VOZILO S DIZALICOM | 7.120 kg | MAN | TGM 18.280 BB | PRIJEVOZ OTPADA |
| N1 – TERETNI AUTOMOBIL TERETNO VOZILO | 900 kg | FORD | TRANSIT 350 2.4 TDCI | PRIJEVOZ OTPADA |
| N3 – TERETNI AUTOMOBIL TERETNO VOZILO | 10.730 kg | MAN | 18.440 4X4 H BLS TGA | PRIJEVOZ OTPADA |
| TERETNO VOZILO | 14.840 kg | MAN | 26.430 6X2 – 2 BL TGA | PRIJEVOZ OTPADA |
| TERETNO VOZILO FORD TRANSIT D/CAB | 1.269 kg | FORD | TRANSIT 2.2 TDCI | PRIJEVOZ OTPADA |
| O4 – PRIKLJUČNO VOZILO | 14.080 kg | HUEFFERMANN | HAR 1870 P | PRIJEVOZ OTPADA |
| O4 – PRIKLJUČNO VOZILO POLUPRIKOLICA | 26.480 kg | OMT, Njemačka | 135 CRPL | PRIJEVOZ OTPADA |

OPIS METODA OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Otpad iz grupe 01 pod ključnim brojem 01 03 09 se nalazi u bazenima cvenog mulja kod Obrovca te služi kao materijal kojega je potrebno sanirati a kao materijal za izgradnju isparne površine nasipavanje i razastiranjem na idealnu kotu koristi se kameni agregat. Otpad iz grupe 02 - otpad većih dimenzija se reže hidrauličkim sjekačem zatim se preša i balira. Tovari u kamione i odvozi na oporabu/obradu kod ovlaštenog koncesionara. Otpad iz grupe 06 pod ključnim brojem 06 08 99 se tovari u kamione i odvozi na konačno zbrinjavanje na ovlašteni deponij. Otpad iz grupe 07, pod ključnim brojem 07 02 13 se prikuplja kamionima i dovozi u reciklažno dvorište. Otpad iz grupe 10 pod ključnim brojevima: 10 03 02 – Istrošene anode 10 08 14 – Otpadne anode se obrađuje izvan lokacije. Otpad iz grupe 10 pod ključnim brojevima 10 02 10; 10 03 05; 10 05 01; 10 09 03; 10 10 03; 10 12 08; 10 13 14 se prikuplja te tovari utovarivačem u kamione i odvozi na konačno zbrinjavanje na ovlašteni deponij. Otpad iz grupe 12 pod ključnim brojem 12 01 17 se prikuplja i odvozi na konačno zbrinjavanje na ovlašteni deponij. Otpad iz grupe 16 pod ključnim brojem 16 11 02, nastao je postupkom solidifikacije/stabilizacije opasnog otpada ključnog broja 17 01 06* (mješavine ili odvojene frakcije betona, cigle, crijepa/pločica i keramike, koje sadrže opasne tvari). Postupak solidifikacije/stabilizacije provodi se u ćelijama (kadama) za elektrolizu gdje se otpad kliučnog broja 17 01 06* tretira vezivnim sredstvom - negašenim vapnom u kombinaciji s ionskim izmjenjivačem u kontroliranoj reakciji. Nakon solidifikacije/stabilizacije, postupkom separacije izdvajaju se krupni komadi otpadnog grafitnog materijala ključnog broja 16 11 02 koji se izvozi kao legirant u tvornice za proizvodnju čelika, a sitna frakcija je kao stabilizirani otpad zbrinuta na regionalnom odlagalištu za neopasni otpad. Otpad iz grupe 17 pod ključnim brojevima 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07 se prikuplja i i odvozi na konačno zbrinjavanje na ovlašteni deponij. Otpad iz grupe 17 pod ključnim brojevima 17 05 04; 17 05 06; 17 06 04; 17 08 02; 17 09 04 se prikuplja i odvozi na na konačno zbrinjavanje na ovlašteni deponij. Otpad iz grupe 19 pod ključnim brojevima 19 03 05 nastao je postupkom solidifikacije/stabilizacije opasnog otpada ključnog broja 17 01 06*, gdje se provodi isti postupak solidifikacije/stabilizacije kao i za gore navedem otpad ključnog broja 16 11 02. Tako oporabljeni otpad, mješavina šamotne opeke i sitne frakcije grafitnog materijala ključnog broja 19 03 05 tovari se u kamione i odvozi na zbrinjavanje na regionalno odlagalište neopasnog otpada. Prikupljanje i prijevoz neopasnog otpada obavlja se vlastitim prijevoznim sredstvima, sukladno upisu u Očevidnik prijevoznika otpada, uz zakonom propisanu prateću dokumentaciju.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

NADZOR TEHNOLOŠKOG PROCESA

Tehnička ispravnost vozila potvrđuje se tehničkim pregledima vozila. ODLAGALIŠTE SIROVINA d.o.o. svaka tri mjeseca vrši tehnički pregled vozila za prijevoz otpada u skladu sa zakonskim propisima iz područja sigurnosti prometa na cestama. Osposobljenost radnika za upravljanje određenim vozilom za sakupljanje otpada dokazuje se položenim kategorijama upisanim u vozačku dozvolu. Otpad se preuzima od proizvođača otpada uz svu potrebnu prateću dokumentaciju i dovozi na lokaciju. Po dolasku na lokaciju otpad se važe, popunjava se potrebna dokumentacija i otpad se istovaruje na lokaciji. Na taj način je osigurano da se u svakom trenutku zna točna količina svih vrsta otpada koja se nalaze na lokaciji. Također se po isporuci otpada na daljnje zbrinjavanje drugim pravnim osobama, otpad po odvozu s lokacije važe i popunjava se sva prateća dokumentacija. Radnici koji upravljaju vozilima posjeduju uvjerenja o provjeri znanja za rad na siguran način.

UPUTE ZA RAD

Vozaču se izdaje nalog za odlazak na lokacije s kojih je potrebno preuzeti otpad. Po dolasku na lokaciju s koje se otpad preuzima, vozač preuzima otpad na prijevoz u odgovarajućim spremnicima, koji onemogućavaju rasipanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa, a vizualnim pregledom utvrđuje odgovara li otpad deklariranom otpadu upisanom u Pratećem listu. Nakon toga otpad se utovaruje u vozilo te odvozi na lokaciju tvrtke. Svi zaposlenici su upoznati sa postupcima koje je potrebno poduzeti pri iznenadnim i izvanrednim zagađenjima te svim mjerama za siguran rad i zaštitu od požara. - Pri preuzimanju otpada obavezno obaviti vizualni pregled otpada kako bi se utvrdilo odgovara li otpad deklariranom otpadu upisanom u Prateći list. - Nakon provjere Prateći list potpisati i jedan primjerak ostaviti osobi od koje se otpad preuzima. - Mjesto utovara i istovara otpada potrebno je tako organizirati da se onemogući rasipanje otpada. - Manipulaciju otpadom provoditi na način koji onemogućuje nastajanje značajnih emisija prašine, akcidentnih onečišćenja i sl. - Moraju se koristiti zaštitna sredstva (rukavice, odjeća, obuća). - Strojevi i oprema imaju upute na hrvatskom jeziku. - Strojevi i oprema moraju imati potvrde o tehničkoj ispravnosti. - Djelatnici moraju imati valjane potvrde o obavljenim zdravstvenom pregledu. - Rukovodioci strojeva moraju imati isprave za rad na siguran način. - Prijaviti odgovornoj osobi svaki kvar ili nedostatak na stroju. - Pri prijevozu otpada potrebno je poštivati prometne propise.

| 2. | Privremeno skladištenje otpada | A3 |
| --- | --- | --- |

| OTPAD KOJI ULAZI U PROCES | OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA |
| --- | --- |
| k. br. | NAZIV | k. br. | NAZIV |
| 01 03 09 | Crveni mulj iz proizvodnje aluminija, različit od otpada navedenog pod 01 03 07 |  |  |
| 02 01 10 | Otpadni metal |  |  |
| 06 08 99 | Otpad koji nije specificiran na drugi način |  |  |
| 07 02 13 | Otpadna plastika |  |  |
| 08 03 18 | otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* |  |  |
| 09 01 07 | Fotografski film i papir, koji sadrže srebro ili spojeve srebra |  |  |
| 09 01 08 | Fotografski film i papir, koji ne sadrže srebro ili spojeve srebra |  |  |
| 09 01 10 | Fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije |  |  |
| 09 01 12 | Fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji sadrže baterije, a koji nisu navedeni pod 09 01 11* |  |  |
| 10 02 10 | Ogorine |  |  |
| 10 03 02 | Istrošene anode |  |  |
| 10 03 05 | Otpadna glinica |  |  |
| 10 05 01 | Šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje |  |  |
| 10 08 14 | Otpadne anode |  |  |
| 10 09 03 | Šljaka iz visoke peći |  |  |
| 10 10 03 | Šljaka iz visoke peći |  |  |
| 10 11 12 | Otpadno staklo koje nije navedeno pod 10 11 11* |  |  |
| 10 12 08 | Otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade) |  |  |
| 10 13 01 | Otpadna mješavina pripremljena prije termičke obrade |  |  |
| 10 13 04 | Otpad od kalciniranja i hiratizacije vapna |  |  |
| 10 13 14 | Otpadni beton i betonski mulj |  |  |
| 11 05 01 | Tvrdi cink |  |  |
| 12 01 01 | Strugotine i opiljci koji sadrže željezo |  |  |
| 12 01 02 | Prašina i čestice koje sadrže željezo |  |  |
| 12 01 03 | Strugotine i opiljci obojenih metala |  |  |
| 12 01 04 | Prašina i čestice obojenih metala |  |  |
| 12 01 05 | Strugotine plastike |  |  |
| 12 01 13 | Otpad od zavarivanja |  |  |
| 12 01 17 | Otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod 12 01 16* |  |  |
| 12 01 21 | Istrošena brusna tijela i brusni materijali koji nisu navedeni pod 12 01 20* |  |  |
| 12 01 99 | Otpad koji nije specificiran na drugi način |  |  |
| 15 01 01 | Papirna i kartonska ambalaža |  |  |
| 15 01 02 | Plastična ambalaža |  |  |
| 15 01 03 | Drvena ambalaža |  |  |
| 15 01 04 | Metalna ambalaža |  |  |
| 15 01 05 | Višeslojna (kompozitna) ambalaža |  |  |
| 15 01 06 | Miješana ambalaža |  |  |
| 15 01 07 | Staklena ambalaža |  |  |
| 15 01 09 | Tekstilna ambalaža |  |  |
| 15 02 03 | Apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02* |  |  |
| 16 01 03 | Otpadne gume |  |  |
| 16 01 06 | Otpadna vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente |  |  |
| 16 01 12 | Kočne obloge koje nisu navedene pod 16 01 11* |  |  |
| 16 01 15 | Antifriz tekućine koje nisu navedene pod 16 01 14* |  |  |
| 16 01 16 | Spremnici za tekući plin |  |  |
| 16 01 17 | Željezo i legure koje sadrže željezo |  |  |
| 16 01 18 | Obojeni metali |  |  |
| 16 01 19 | Plastika |  |  |
| 16 01 20 | Staklo |  |  |
| 16 01 22 | Komponente koje nisu specificirane na drugi način |  |  |
| 16 01 99 | Otpad koji nije specificiran na drugi način |  |  |
| 16 02 14 | Odbačena oprema koja nije navedena pod 16 02 09* do 16 02 13* |  |  |
| 16 02 16 | Komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod 16 02 15* |  |  |
| 16 03 04 | Anorganski otpad koji nije naveden pod 16 03 03* |  |  |
| 16 05 09 | Odbačene kemikalije koje nisu navedene pod 16 05 06*, 16 05 07* ili 16 05 08* |  |  |
| 16 06 04 | Alkalne baterije (osim 16 06 03*) |  |  |
| 16 06 05 | Ostale baterije i akumulatori |  |  |
| 16 11 02 | Obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod 16 11 01* |  |  |
| 16 11 04 | Ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 03* |  |  |
| 16 11 06 | Obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 05* |  |  |
| 17 01 01 | Beton |  |  |
| 17 01 02 | Cigle |  |  |
| 17 01 03 | Crijep/pločice i keramika |  |  |
| 17 01 07 | Mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06* |  |  |
| 17 02 01 | Drvo |  |  |
| 17 02 02 | Staklo |  |  |
| 17 02 03 | Plastika |  |  |
| 17 03 02 | Mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01* |  |  |
| 17 04 01 | Bakar, bronca, mjed |  |  |
| 17 04 02 | Aluminij |  |  |
| 17 04 03 | Olovo |  |  |
| 17 04 04 | Cink |  |  |
| 17 04 05 | Željezo i čelik |  |  |
| 17 04 06 | Kositar |  |  |
| 17 04 07 | Miješani metali |  |  |
| 17 04 11 | Kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10* |  |  |
| 17 05 04 | Zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03* |  |  |
| 17 05 06 | Otpad od jaružanja koji nije naveden pod 17 05 05* |  |  |
| 17 06 04 | Izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* |  |  |
| 17 08 02 | Građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01* |  |  |
| 17 09 04 | Miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03* |  |  |
| 19 01 02 | Materijali koji sadrže željezo izdvojeni iz pepela s rešetke ložišta |  |  |
| 19 01 16 | Prašina iz kotlova koja nije navedena pod 19 01 15* |  |  |
| 19 01 18 | Otpad od pirolize koji nije naveden pod 19 01 17* |  |  |
| 19 02 10 | Prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada |  |  |
| 19 02 03 | Gorivi otpad koji nije naveden pod 19 02 08* i 19 02 09* |  |  |
| 19 03 05 | Stabilizirani otpad koji nije naveden pod 19 03 04* |  |  |
| 19 03 07 | Ukrućeni otpad koji nije naveden pod 19 03 06* |  |  |
| 19 08 09 | Mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koji sadrže samo jestivo ulje i masnoće |  |  |
| 19 08 14 | Muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda koji nisu navedeni pod 19 08 13ukrućeni otpad koji nije naveden pod 19 03 06* |  |  |
| 19 09 01 | Kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja |  |  |
| 19 09 04 | Istrošeni aktivni ugljen |  |  |
| 19 10 01 | Otpad od željeza i čelika |  |  |
| 19 10 02 | Otpad od obojenih metala |  |  |
| 19 12 01 | Papir i karton |  |  |
| 19 12 02 | Željezo i legure koje sadrže željezo |  |  |
| 19 12 03 | Obojeni metali |  |  |
| 19 12 04 | Plastika i guma |  |  |
| 19 12 05 | Staklo |  |  |
| 19 12 07 | Drvo koje nije navedeno pod 19 12 06* |  |  |
| 19 12 08 | Tekstil |  |  |
| 19 12 09 | Minerali (npr. pijesak, kamenje) |  |  |
| 19 12 10 | Gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) |  |  |
| 19 12 12 | Ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada koji nije naveden pod 19 12 11* |  |  |
| 20 01 01 | Papir i karton |  |  |
| 20 01 02 | Staklo |  |  |
| 20 01 25 | Jestiva ulja i masti |  |  |
| 20 01 28 | Boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27* |  |  |
| 20 01 34 | Baterije i akumulatori koji nisu navedeni pod 20 01 33* |  |  |
| 20 01 36 | Odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 35* |  |  |
| 20 01 38 | Drvo koje nije navedeno pod 20 01 37* |  |  |
| 20 01 39 | Plastika |  |  |
| 20 01 40 | Metali |  |  |
| 20 02 02 | Zemlja i kamenje |  |  |
| 20 03 01 | Miješani komunalni otpad |  |  |
| 20 03 07 | Glomazni otpad |  |  |
| 20 03 99 | Komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način |  |  |

OPIS METODA OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Otpad iz grupe 01 pod ključnim brojem 01 03 09 se nalazi u bazenima cvenog mulja kod Obrovca te služi kao materijal kojega je potrebno sanirati a kao materijal za izgradnju isparne površine nasipavanje i razastiranjem na idealnu kotu koristi se kameni agregat. Otpad iz grupe 06 pod ključnim brojem 06 08 99 se tovari u kamione i odvozi na konačno zbrinjavanje na ovlašteni deponij. Otpad iz grupe 02, 07, 08, 09, 10, 11 i 12 se stavlja u spremnike te privremeno skladišti do odvoza ovlaštenoj osobi za oporabu i/ili zbrinjavanje. Otpad iz grupe 15 se stavlja u spremnike te privremeno skladišti do odvoza ovlaštenoj osobi za oporabu i/ili zbrinjavanje. Otpad iz grupe 15 pod ključnim brojem 15 01 02 se prikuplja i dovozi u reciklažno dvorište gdje se pomoću uređaja sortirke koja ima ugrađen senzor za boje, sortira prema boji zatim se balira i odvozi na tržište. Otpad iz grupe 15 pod ključnim brojem 15 01 04 se prikupljaju i dovoze u reciklažno dvorište gdje se pomoću sortirke na magnet razdvajaju aluminijske od željeznih limenki zatim se otpad balira i privremeno skladišti do odvoza ovlaštenoj osobi za oporabu i/ili zbrinjavanje. Otpad iz grupe 16 se stavlja u spremnike te privremeno skladišti do odvoza ovlaštenoj osobi za oporabu i/ili zbrinjavanje. Otpad iz grupe 16 pod ključnim brojevima: 16 01 06 – Otpadna vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente 16 01 17 – Željezo i legure koje sadrže željezo 16 01 18 – Obojeni metali se nakon rezanja/usitnjavanja preša/balira te privremeno skladišti do odvoza ovlaštenoj osobi za oporabu i/ili zbrinjavanje. Otpad iz grupe 16 pod ključnim brojevima 16 01 19, 16 01 22, 16 01 99, 16 02 14, 16 02 16 se prikuplja, dovozi u reciklažno dvorište gdje se važe te privremeno skladišti u spremnicima zatim se sortira i balira te privremeno skladišti do odvoza ovlaštenoj osobi za oporabu i/ili zbrinjavanje. Grupa 17 - Otpad se važe, stavlja u spremnike te privremeno skladišti do odvoza ovlaštenoj osobi za oporabu i/ili zbrinjavanje. Otpad iz grupe 17 pod ključnim brojem: 17 02 03 – plastika se prikuplja i dovozi u reciklažno dvorište gdje se važe, privremeno skladišti u spremnike te se sortira i balira, bale te privremeno skladišti do odvoza ovlaštenoj osobi za oporabu i/ili zbrinjavanje. Otpad iz grupe 17 pod ključnim brojem: 17 04 01 – Bakar, bronca, mjed 17 04 02 – Aluminij 17 04 03 – Olovo 17 04 04 – Cink 17 04 05 – Željezo i čelik 17 04 06 – Kositar 17 04 07 – Miješani metali se prikuplja i dovozi u reciklažno dvorište gdje se važe, sortira i usitnjava, zatim se preša/balira, te privremeno skladišti do odvoza ovlaštenoj osobi za oporabu i/ili zbrinjavanje. Otpad iz grupa 19 se važe, stavlja u spremnike te privremeno skladišti do odvoza ovlaštenoj osobi za oporabu i/ili zbrinjavanje. Otpad iz grupe 19 pod ključnim brojem 19 12 01 se prikuplja, dovozi u reciklažno dvorište gdje se važe, privremeno skladišti u spremnike zatim se sortira i balira te privremeno skladišti do odvoza ovlaštenoj osobi za oporabu i/ili zbrinjavanje. Grupa 20 - otpad pod ključnim brojevima 20 01 01; 20 01 39 se prikuplja i dovozi u reciklažno dvorište gdje se važe, privremeno skladišti u spremnicima zatim se balira te privremeno skladišti do odvoza ovlaštenoj osobi za oporabu i/ili zbrinjavanje. Otpad iz grupe 20 pod ključnim brojem 20 03 01 se prikuplja, tovari u kamione, važe i odvozi na zbrinjavanje kod ovlaštenog koncesionara. Otpad iz grupe 20 pod ključnim brojem 20 03 07 se prikuplja i dovozi u reciklažno dvorište gdje se važe, privremeno skladišti u spremnike zatim se sortira te tovari u kamione i odvozi na zbrinjavanje kod ovlaštenog koncesionara. Sav balirani otpad se privremeno skladišti na vanjska površini, koja je asfaltirana te nema mogućnosti otjecanja oborinskih otpadnih voda iz otpada u okoliš.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

NADZOR TEHNOLOŠKOG PROCESA

Svakodnevno se vodi sva potrebna dokumentacija tako da se u svakom trenutku zna koliko je količina otpadnih vozila na skladištu. Sva dokumentacija se čuva u tvrtci. Oborinske otpadne vode se s prostora cijelog dvorišta, pa tako i reciklažnog dvorišta te otvorene površine za skladištenje baliranog otpada, prije ispuštanja u potok Ričina obrađuju na separatoru ulja i masti čime se sprječava ispuštanje eventualnih akcidentnih situacija uslijed izlijevanja tekućina iz otpadnih vozila. Ostali neopasni otpad se preuzima od proizvođača otpada uz svu potrebnu prateću dokumentaciju i dovozi na lokaciju. Po dolasku na lokaciju otpad se važe, popunjava se potrebna dokumentacija i otpad se odvozi u zatvorenu građevinu za skladištenje neopasnog otpada na lokaciji. Na taj način je osigurano da se u svakom trenutku zna točna količina svih vrsta otpada koja se nalaze na lokaciji. Također se po isporuci otpada na daljnje zbrinjavanje drugim pravnim osobama, otpad po odvozu s lokacije važe i popunjava se sva prateća dokumentacija. Primjenjuje se Plan djelovanja uslijed izvanrednog događaja (oznaka dokumenta: RU-ZO-4) prema kojem je dužnost radnika odgovornog za poslove skladištenja da vodi računa o ispravnom rukovanju uređaja pod pritiskom, radom sa zapaljivim tekućinama, provjetravanju prostorija, zabrani ulaženja u takve prostorije s otvorenim plamenom, o zabrani pušenja na ugroženim mjestima, ispravnosti grijaćih tijela i električnih instalacija. U tvrtki ODLAGALIŠTE SIROVINA d.o.o. postoji sustav izvještavanja za incidente zaposlenika, moguće nezgode te radne ili zdravstvene opasnosti, a radnici su upoznati i educirani o Smjernicama za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, koje propisuju postupke u slučaju izbijanja požara, istjecanja tekućina i plinova te dugih izvanrednih situacija.

UPUTE ZA RAD

Upute za rad su dostupne zaposlenicima na njihovim radnim mjestima. Tijekom dolaska kamiona sa otpadom na skladište provjerava se: - cjelovitost dokumentacije (prateći listovi), - vizualni pregled otpada (usporedba podataka iz pratećeg lista sa dovezenim otpadom), - prema vrsti i svojstvu otpada određuje se mjesto skladištenja otpada. Prilikom razvrstavanja i skladištenja otpada pridržava se uputa za rad na siguran način: - strojem smije rukovati samo za to osposobljen radnik, - prije početka rada uvjeriti se da rad stroja neće ugroziti druge radnike, - zabranjeno je čistiti, podmazivati i popravljati stroj koji je u pogonu, - prostor oko stroja mora biti očišćen i pristup stroju slobodan, - nositi zaštitnu odjeću i obuću, - koristiti samo ispravan alat, - ne skidati zaštitne naprave sa stroja, te prijaviti svaki kvar ili uočeni nedostatak. Prijem i vaganje otpada te popunjavanje potrebne dokumentacije obavljaju za to osposobljeni radnici. Zaposlenici su upoznati sa postupcima koje je potrebno poduzeti pri iznenadnim i izvanrednim situacijama (požar, slučajno istjecanje otpadnih tekućina). U pogonu su postavljene oznake za siguran rad i istaknuti su postupci i planovi evakuacije u slučaju akcidentnih događaja. Radnici su zaduženi s propisanim zaštitnim sredstvima i opremom. Prijevoz otpada se mora obavljati u prijevoznim sredstvima namijenjenim za tu namjenu. - Moraju se koristiti zaštitna sredstva (rukavice, odjeća, obuća). - Strojevi i oprema imaju upute na hrvatskom jeziku. - Strojevi i oprema moraju imati potvrde o tehničkoj ispravnosti. - Djelatnici moraju imati valjane potvrde o obavljenim zdravstvenom pregledu. - Rukovodioci strojeva moraju imati isprave za rad na siguran način. - Otpad se mora skladištiti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju. - Podna površina skladišta mora biti nepropusna i otporna na djelovanje uskladištenog otpada. - Na uočljivom mjestu skladišta mora biti istaknut plan djelovanja u slučaju izvanrednog događaja koji sadrži sljedeće podatke: vrste otpada koje se skladište, mogući izvanredni događaji, imena i prezimena i telefonske brojeve odgovornih osoba i njihova ovlaštenja, telefonski broj policije, telefonski broj policije i hitne pomoći. - Mora se voditi očevidnik o tijeku otpada. - U vrijeme izvođenja radova potrebno je osigurati stalno mjerenje u radnom okolišu mogućih emisija čestica u zrak.

| br. | NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA | OZNAKA |
| --- | --- | --- |
| 3. | Obrada otpada | A4 |

| OTPAD KOJI ULAZI U PROCES | OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA |
| --- | --- |
| k. br. | NAZIV | k. br. | NAZIV |
| 02 01 10 | Otpadni metal |  |  |
| 10 03 02 | Otpadne anode |  |  |
| 10 08 14 | Otpadne anode |  |  |
| 15 01 02 | Plastična ambalaža |  |  |
| 15 01 04 | Metalna ambalaža |  |  |
| 16 01 06 | Otpadna vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente |  |  |
| 16 01 17 | Željezo i legure koje sadrže željezo |  |  |
| 16 01 18 | Obojeni metali |  |  |
| 17 02 03 | Plastika |  |  |
| 17 04 01 | Bakar, bronca, mjed |  |  |
| 17 04 02 | Aluminij |  |  |
| 17 04 03 | Olovo |  |  |
| 17 04 04 | Cink |  |  |
| 17 04 05 | Željezo i čelik |  |  |
| 17 04 06 | Kositar |  |  |
| 17 04 07 | Miješani metali |  |  |
| 19 01 02 | Materijali koji sadrže željezo izdvojeni iz pepela s rešetke ložišta |  |  |
| 19 10 01 | Otpad od željeza i čelika |  |  |
| 19 10 02 | Otpad od obojenih metala |  |  |
| 19 12 01 | Papir i karton |  |  |
| 19 12 02 | Željezo i legure koje sadrže željezo |  |  |
| 19 12 03 | Obojeni metali |  |  |
| 19 12 04 | Plastika i guma |  |  |
| 20 01 01 | Papir i karton |  |  |
| 20 01 39 | Plastika |  |  |
| 20 01 40 | Metali |  |  |

| VRSTA UREĐAJA/ OPREME | NAZIV PROIZVOĐAČA | TIP | NAMJENA |
| --- | --- | --- | --- |
| Preša | COLMAR | P5260 | Prešanje i baliranje otpada |
| Brener | Messer | INT.BR.1 | Rezanje otpada |
| Brener | Harris | INT.BR.3 | Rezanje otpada |
| Stroj sa hidraučkim škarama za rezanje metala | LIEBHERR | 961R-C/1210 | Rezanje otpada |
| Sortiranje i izdvajanje željeza iz aluminijske ambalaže | TEHNIX | TEHNIX S-750 | Sortiranje otpada |

OPIS METODA OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Grupa 02 - otpad iz poljoprivrede, hortikulture, proizvodnje vodenih kultura, šumarstva, lovstva i ribarstva, pripremanja i prerade hrane Obrada otpada iz grupe 02 pod ključnim brojem: 02 01 10 – otpadni metal Mehanička obrada ovisno veličini i stanju otpada. Otpad većih dimenzija pod tim ključnim brojem se reže hidrauličnim sjekačem zatim se preša tj. balira. Tovari u kamione, važe i odvozi na oporabu i/ili zbrinjavanje kod ovlaštenog koncesionara. Grupa 10 - otpad iz termičkih procesa Otpad iz grupe 10 pod ključnim brojevima: 10 03 02 – Otpadne anode 10 08 14 – Otpadne anode Se obrađuje izvan lokacije te se prije utovara odvaja limeni željezni plašt i hidrauličkim čekićem te po potrebi komade otpada razbijaju na manje komade. Željezo (kao ključni broj 17 04 05) se odvozi ovlaštenom koncesionaru na zbrinjavanje. Grupa 15 – otpadna ambalaža; apsorbensi, tkanine za brisanje, filtarski materijali i zaštitna odjeća koja nije specificirana na drugi način Otpad iz grupe 15 pod ključnim brojem 15 01 02 se prikuplja i dovozi u reciklažno dvorište gdje se važe, prebaci na transportnu traku i pomoću uređaja brojalice prebroji zatim se balira i odvozi ovlaštenoj osobi za oporabu i/ili zbrinjavanje. Za obradu plastične i papirne ambalaže se koristi postrojenje koji se sastoji od: usipnog koša Tehnix, transportnih traka Tehnix, sortirnice Unisort C 1000 , i prese za baliranje tip OMT SS4003. Otpad iz grupe 15 pod ključnim brojem 15 01 04 se prikupljaju i dovoze u reciklažno dvorište gdje se pomoću sortirke na magnet razdvajaju aluminijske od željeznih limenki zatim se baliraju i odvoze na tržište. Za obradu metalne ambalaže koristi se postrojenje proizvođača Tehnix, koji se sastoji se od: usipnog koša, transportne trake, trgalice tip T4-750, magnetnog odvajača željeza, proizvođača Gauss magneti, transportnih traka. Grupa 16 - otpad koji nije drugdje specificiran u katalogu Otpad iz grupe 16 pod ključnim brojevima: 16 01 06 – Otpadna vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente 16 01 17 – Željezo i legure koje sadrže željezo 16 01 18 – Obojeni metali se prikuplja i dovozi u reciklažno dvorište gdje se važe, sortira i usitnjava rezanjem pomoću brenera na butan/kisik ili hidrauličnim sjekačem tj. škarama koje su montirane na pokretnom stroju, zatim se preša/balira , bale se tovare u kamione i odvoze na zbrinjavanje kod ovlaštenog koncesionara. Grupa 17 - građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija) Otpad iz grupe 17 pod ključnim brojem: 17 02 03 – Plastika se prikuplja i dovozi u reciklažno dvorište gdje se važe, privremeno skladišti u spremnike te se sortira i balira, bale se tovare u kamione i odvoze na zbrinjavanje kod ovlaštenog koncesionara. Otpad iz grupe 17 pod ključnim brojem: 17 04 01 – Bakar, bronca, mjed 17 04 02 – Aluminij 17 04 03 – Olovo 17 04 04 – Cink 17 04 05 – Željezo i čelik 17 04 06 – Kositar 17 04 07 – Miješani metali se prikuplja i dovozi u reciklažno dvorište gdje se važe, sortira i usitnjava rezanjem pomoću brenera na butan/kisik ili hidrauličnim sjekačem tj. škarama koje su montirane na pokretnom stroju, zatim se preša/balira , bale se tovare u kamione i odvoze na zbrinjavanje kod ovlaštenog koncesionara. Grupa 19 - otpad iz građevina za gospodarenje otpadom, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda izvan mjesta nastanka i pripremu pitke vode i vode za industrijsku uporabu Otpad iz grupe 19 pod ključnim brojevima 19 01 02 – Materijali koji sadrže željezo izdvojeni iz pepela s rešetke ložišta 19 10 01 – Otpad od željeza i čelika 19 10 02 – Otpad od obojenih metala 19 12 02 – Željezo i legure koje sadrže željezo 19 12 03 – Obojeni metali 19 12 04 – Plastika i guma 19 12 05 – Staklo se prikuplja i dovozi u reciklažno dvorište gdje se važe, privremeno skladišti u spremnike zatim se sortira, tovari u kamione i odvozi na zbrinjavanje kod ovlaštenog koncesionara. Otpad iz grupe 19 pod ključnim brojem 19 12 01 se prikuplja, dovozi u reciklažno dvorište gdje se važe, privremeno skladišti u spremnike zatim se sortira i balira te se tovari u kamione i odvozi na zbrinjavanje kod ovlaštenog koncesionara. Grupa 20 - komunalni otpad (otpad iz kućanstava i slični otpad iz ustanova i trgovinskih i proizvodnih djelatnosti) uključujući odvojeno sakupljene sastojke komunalnog otpada Otpad iz grupe 20 pod ključnim brojevima 20 01 01 – Papir i karton 20 01 39 - Plastika 20 01 40 - Metali se prikuplja i dovozi u reciklažno dvorište gdje se važe, privremeno skladišti u spremnike zatim se balira te tovari u kamione i odvozi na zbrinjavanje kod ovlaštenog koncesionara.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

NADZOR TEHNOLOŠKOG PROCESA

Postojeći način skupljanja i oporabe je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i svim mjerama zaštite okoliša radi sprečavanja štetnog utjecaja na okoliš, kao i mjerama zaštite na radu. Korišteni uređaji i oprema se redovito servisiraju u skladu s tehničkim preporukama proizvođača i zakonskim propisima te udovoljavaju potreban kapacitet obrade i tehničko-tehnološke uvjete. Nadzor tehnološkog procesa provode imenovane osobe: odgovorna za gospodarenje otpadom u tvrtki te njen zamjenik. Sustav upravljačkog nadzora sastoji se od kontrole načina izvođenja tehnološkog procesa i pisanih radnih uputa za obavljanje tehnološkog procesa. Nadzor nad tehnološkim procesom osigurava se provjerom ispravnosti uređaja i opreme. Strojevima i uređajima koji se koriste za oporabu/obradu otpada rukuju samo stručno osposobljeni radnici. Prostor na kojem se odvija obrada otpada je ograđeno i zatvoreno kako bi se spriječilo rasipanje otpada, širenje prašine i buke. Redovito se kontrolira ispravnost uređaja i opreme te se o provedenoj kontroli vodi pisana dokumentacija.

UPUTE ZA RAD

Upute za rad su dostupne zaposlenicima na njihovim radnim mjestima. Obradu otpada (sortiranje, razvrstavanje, usitnjavanje, baliranje) obavljaju zaposlenici koji su prije početka rada na svom mjestu interno i eksterno osposobljavaju o svojim zadaćama. Također su svi zaposlenici upoznati sa postupcima koje je potrebno poduzeti pri iznenadnim i izvanrednim situacijama (požar, slučajno istjecanje otpadnih tekućina). U pogonu su postavljene oznake za siguran rad i istaknuti su postupci i planovi evakuacije u slučaju akcidentnih događaja. - Moraju se koristiti zaštitna sredstva (rukavice, odjeća, obuća). - Strojevi i oprema imaju upute na hrvatskom jeziku. - Strojevi i oprema moraju imati potvrde o tehničkoj ispravnosti. - Djelatnici moraju imati valjane potvrde o obavljenim zdravstvenom pregledu. - Rukovodioci strojeva moraju imati isprave za rad na siguran način. - Strojem smije rukovati samo osposobljen radnik. - Prije početka rada potrebno se uvjeriti da rad stroja neće ugroziti druge radnike. - Zabranjeno je čistiti, podmazivati i popravljati stroj koji je u pogonu. - Prostor oko stroja mora biti očišćen i pristup stroju slobodan. - Upotrebljavati samo ispravan alat. - Ne skidati zaštitne naprave sa stroja. - Svaki kvari ili nedostatak na stroju prijaviti odgovornoj osobi. - Obrađeni otpad skladištiti u odgovarajućim spremnicima, balirane na jednokratnim paletama ili u rasutom stanju na nepropusnoj podlozi.

- OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA

| SASTAVNICA OKOLIŠA | OBVEZA |
| --- | --- |
| ZRAK | nema obaveza |
| VODA | Tvrtka ima Vodopravnu dozvolu (klasa: UP/I-325-04/10-04/253, urbroj: 374-24-4-11-3/LP) izdanu od strane Hrvatskih voda VGO za vodno područje dalmatinskih slivova u Splitu 14.03.2011.g. Ispuštanje otpadnih voda se provodi za: tehnološke otpadne vode ispuštaju se u u kanal oborinske odvodnje koji završava ispustom u potok Ričina. Tvrtka je obavezna prema Vodopravnoj dozvoli provesti analizu otpadnih voda 2×godišnje. Prema analizama otpadnih voda (Zavod za javno zdravstvo Zadar) emisije otpadnih voda su unutar graničnih vrijednosti. |
| TLO | nema obaveza |
| SUSTAV JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA | nema obaveza |

# NACRT PROSTORNOG RAZMJEŠTAJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

# SHEMA TEHNOLOŠKIH PROCESA

## SAKUPLJANJE OTPADA - Shematski prikaz postupanja s otpadom

## PRIVREMENO SKLADIŠTENJE OTPADA - Shematski prikaz postupanja s otpadom

## OBRADA OTPADA - Shematski prikaz postupanja s otpadom

# MJERE NAKON ZATVARANJA, ODNOSNO PRESTANKA OBAVLJANJA POSTUPAKA ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA

Tvrtka trenutno ne planira prestanak obavljanja djelatnosti u okviru dozvole na predmetnoj lokaciji.

Ukoliko dođe do prestanka rada, tvrtka je dužan zbrinuti sav otpad koji se u tom trenutku zatekne na lokaciji preko ovlaštenih pravnih osoba ovisno o vrsti otpada koju je potrebno zbrinuti.

Odluka o uklanjanju opreme i/ili uređenju za kasniju namjenu lokacije donijeti će se u trenutku kada se donese odluka o prestanku rada.

Nakon zatvaranja predviđaju se sljedeće mjere zaštite okoliša:

1. obustava rada postrojenja, procese skladištenja i pomoćne procese,

2. pražnjenje strojeva, svih skladišta i spremnika,

3. uklanjanje otpada s lokacije i predaja ovlaštenom oporabitelju,

4. čišćenje lokacije/građevina uključujući i čišćenje separatora masti i ulja,

5. rastavljanje i uklanjanje opreme,

6. pregled lokacije i ocjena stanja okoliša,

7. prijava prestanka obavljanja djelatnosti nadležnim službama i nadležnom tijelu koje je izdalo dozvolu: Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove.

Tvrtka je dužna u roku od 12 mjeseci poduzeti mjere nakon zatvaranja odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola.

# Text boxes

Kolni ulaz

Metalna ambalaža

Otpadno željezo

Otpadna vozila

Otpadno željezo

Otpadne

gume

Obojeni metali

Otpadna ulja

5

4

1

2

3

PET ambalaža

Otpadno staklo

6

Otpadno željezo

kolni ulaz

A3 – otpadna vozila

PET ambalaža

A4

A4

A3 – obojeni metali

A3 – otpadno željezo

Asfaltna površina

A3 – otpadne gume

A3 – otpadno jestivo ulje

Metalna ambalaža

A3 - staklo

Kolna vaga

A3 – otpadno željezo

ograda

Asfaltna površina

Oznake:

A3 -  skladištenje otpada u krugu Pogona

A4 – sortiranje,  prešanje, usitnjavanje i baliranje otpada (Pogoni za PET i MET ambalažu)

A3

M 1:1000

N

Preuzimanje otpada (vizualni pregled otpada, ispunjavanje prateće dokumentacije)

Prijevoz otpada vlastitim vozilima

Vaganje otpada i popunjavanje potrebne dokumentacije

Istovar otpada

Dovoz putem ovlaštenih

pravnih osoba

Sakupljanje i prijevoz otpada vlastitim vozilima

Vaganje otpada i popunjavanje potrebne dokumentacije

Sortiranje, razdvajanje prema vrstama  otpada, usitnjavanje

Privremeno skladištenje

Odvoz na daljnje

zbrinjavanje ili obradu

Vaganje otpada i

Popunjavanje potrebne

dokumentacije

Skladištenje

Obrada otpada:

15 01 12 – sortiranje prema boji

15 01 04 – razdvajanje Fe od Al limenki

16 01 06

06 01 17

16 01 18

17 04 01

17 04 02  - usitnjavanje

17 04 03

17 04 04

17 04 05

17 04 05

17 04 07

17 02 03

19 12 01   - sortiranje

20 01 01

20 01 39

20 03 07

Dovoz otpada na lokaciju vlastitim

vozilima ili putem drugih

ovlaštenih pravnih osoba

Baliranje otpada

Pregled i popunjavanje potrebne dokumentacije

Ovlašteni oporabitelj/obrađivač